## Slide 1
In navigazione verso il mondo della progettazione digitale
17 settembre 2024
Tullio Salmon Cinotti Matteo Poggi

## Slide 2: Date importanti
Ultima lezione  Mercoledì 18/12/2024
Prove scritte:
  Venerdì 20/12/2024 ore 15:00 Aule 2.4 e 2.9
  Giovedì 9/1/2025 ore 14:00 Aule I e V
  Giovedì 13/2/2025 ore 14:00 Aule 6.1 e 6.2
  Giovedì 19/6/2025 ore 14:00 Aula 0.5 e 0.6
  Giovedì 17/7/2025 ore 14:00 Aule 5.6 e 5.7
  Giovedì 11/9/2025 ore 14:00 Aule 0.5 e 0.6

## Slide 3: Obiettivo del corso di Reti Logiche
Aspiranti ingegneri
dell’informazione
Imparare a:
descrivere e
progettare
le MACCHINE DIGITALI
R. Laschi, T. Salmon Cinotti

## Slide 4
Una rete logica è una rappresentazione astratta di una macchina digitale binaria
In una RL le informazioni
sono rappresentate con zeri e uni
Macchina Digitale e Rete Logica
Una macchina digitale è
un oggetto artificiale che elabora informazioni
All’interno della macchina digitale le informazioni
sono rappresentate da grandezze fisiche che possono assumere un numero finito di valori Se questo numero è 2, allora la macchina digitale è detta:
Macchina digitale binaria
Notes: Le macchine digitali vanno a batteria – per esempio con due batterie a stilo i serie, quindi vanno a 3 volt. Le informazioni si rappresentano solo usando due valori di tensione: 0 volt e tre volt

## Slide 5: ESEMPI DI MACCHINE DIGITALI o di apparati che contengono al loro interno macchine digitali
I calcolatori e i telefonini
Le centrali telefoniche e le stazioni radio base della rete mobile
I router e i server di Internet
Gli elettrodomestici e i sistemi domotici
Gli strumenti di misura, biomedici, scientifici, industriali
Le macchine automatiche
Le piattaforme e i call center
I grandi data center
I sistemi di monitoraggio e i relativi sensori
I mezzi di trasporto (treni, navi, aerei, automobili (>100),…) e le relative infrastrutture
Tutti questi oggetti sono oggetti «artificiali», contengono al loro interno una o più macchine digitali (solitamente calcolatori), solitamente interconnesse
https://www.ilsole24ore.com/art/carenza-ingegneri-elettronici-imprese-lanciano-l-allarme-AFmhZTq
Notes: Si tende a digitalizzare e interconnettere digitalmente tutto ciò che ci circonda, per poterlo osservare, controllare, e offrire servizi

## Slide 6
Ubiquitous Computing (1999 – 2005):
0.1 to 1 device per m3
Pervasive Computing (2005 – 2015):
1 to 10 devices per m3
Ambient Intelligence (2015 – 2025):
10 to 100 devices per m3
(Source: James L. Crowley: Context Driven Observation of Human Activity. EUSAI 2003: 101-118)
La rivoluzione digitale
Crescita della densità di Macchine Digitali nella Società dell’Informazione (previsione del 2003)
Notes: Stiamo vivendo nell’era della rivoluzione digitale ,
accelerata a livello mondiale dalla necessità di gestire il covid con il distanziamento sociale
The Digital Era is characterized by technology which increases the speed and breadth of knowledge turnover within the economy and society.

## Slide 7
Ubiquitous Computing (1999 – 2005):
0.1 to 1 device per m3
Pervasive Computing (2005 – 2015):
1 to 10 devices per m3
Ambient Intelligence (2015 –25):
10 to 100 devices per m3
(Source: James L. Crowley:
Context Driven Observation of Human Activity. EUSAI 2003: 101-118)
La rivoluzione digitale
Crescita della densità di Macchine Digitali nella Società dell’Informazione (previsione del 2003)
Number of connected IoT devices growing 18% to 14.4 billion globally
Nel 2022
Notes: Stiamo vivendo nell’era della rivoluzione digitale ,
accelerata a livello mondiale dalla necessità di gestire il covid con il distanziamento sociale
The Digital Era is characterized by technology which increases the speed and breadth of knowledge turnover within the economy and society.

## Slide 8: Sistemi «smart»: grandi quantità di macchine digitali interconnesse
Smart car
Smart home
Smart building
Smart parking
Smart agriculture
Smart greenhouse
Smart surgery
Smart city
Smart ….
Da https://www.postscapes.com/
Picture from Swamp project

## Slide 9: Alla base di ogni macchina digitale: Codifica delle informazioni tramite codici binari
z
5
1
a
m
?
M
informazioni
0 0 0 ……..0
1 0 0 ……..0
0 1 0 ……..0
1 1 0 ……..0
0 0 1 ……..0
0 1 1 ……..1
1 1 1 ……..1
2n config.
0 0 1 ……..1
Non usata

## Slide 10: Programma di reti logiche
1: Macchine digitali
2: Codifica binaria dell’infor.
3: Reti combinatorie
4: Reti sequenziali asincrone
5: Reti sequenziali sincrone
Saper
Descrivere
Progettare
e Analizzare
Le
Macchine
Digitali

## Slide 11: Requisiti per il superamento dell’esame
Modelli
Metodo
Esperienza
Creatività

## Slide 12: Scuola di Ingegneria - Universita’ di Bologna Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni e Ingegneria dell’Automazione Prova scritta di Reti Logiche – T 14 settembre 2023
Esercizio di progetto (punti 18)
Si progetti un sistema S che riconosca il passaggio di treni ad alta velocità su un binario di prova, a senso unico
In particolare il sistema S dovrà:
  contare quanti treni passano
  misurare la velocità del treno
  accendere una luce verde se la velocità del treno è maggiore di 360 Km/h
  A tal fine si supponga che nel punto P di misura siano installati due sensori S1 e S2, posizionati a 10 cm uno dall’altro, che rilevano la presenza del treno

## Slide 13: Esame: Regole
13-15 punti per domande di teoria. Questa parte dell’esame scritto potrebbe essere sostituita da una prova orale a discrezione dei docenti
18-20 punti per un esercizio di progetto; questo esercizio verrà considerato solo se è stata superata la prova di teoria.
In questo Anno Accademico 2024-25 l’esame avrà una durata di circa tre ore e consisterà di una prova scritta con 33 punti disponibili suddivisi come segue:

## Slide 14: Materiale per il corso
Informazioni, Lucidi e Testi di Prove Scritte
Sulla nuova Piattaforma «VIRTUALE»
(con accesso dalla pagina web del docente)
Link: https://virtuale.unibo.it/course/view.php?id=65624
Dispense opzionali
R. Laschi, M.Prandini “Reti Logiche” Esculapio, 2007

## Slide 15
Contatti
Tullio Salmon Cinotti
E-mail: tullio.salmoncinotti@unibo.it
Matteo Poggi
E-mail: m.poggi@unibo.it
Simone Sindaco
E-mail: simone.sindaco2@unibo.it
Pierluigi Zama Ramirez
E-mail: pierluigi.zama@unibo.it
Ricevimento durante il corso Dopo la lezione del martedì

## Slide 16: Posizionamento di reti logiche nel percorso formativo
Prerequisiti: nessuno
Alcuni degli insegnamenti che richiederanno la conoscenza di Reti Logiche:
  Elettronica T (cioè Elettronica Digitale)
  Calcolatori Elettronici T e M
  INGEGNERIA E TECNOLOGIE DEI SISTEMI DI CONTROLLO T
  Progetto di Sistemi Elettronici T
  Architetture e Programmazione dei Sistemi Elettronici T
Professioni che richiederanno la conoscenza di reti logiche:
  Progettista di macchine, sistemi e strumenti digitali, circuiti integrati (Hardware, Logiche programmabili, Firmware, Software, sistemi embedded)

## Slide 17
Informazione
Codifica dell’informazione
Segnali analogici
e digitali

## Slide 18: L’informazione è un attributo di un messaggio
L’informazione è una scelta tra più alternative possibili
L’informazione riduce l’incertezza
Se le alternative possibili sono due, si può codificare l’informazionecon una sola variabile binaria (variabile che può assumere solo due valori)
Esempio di codifica:
0  Porta Aperta
1  Porta Chiusa
Allora, se mi arriverà il messaggio «1» saprò che la porta è chiusa
Costruiamo il messaggio!
POSSIAMO CODIFICARE L’INFORMAZIONE CON UN UNA VARIABILE BINARIA (BIT)
La codifica è arbitraria
Ricevitore e trasmettitore devono conoscere entrambi la codifica assegnata
Esempio di informazione:
Lo stato di una porta
PORTA
Aperta Chiusa

## Slide 19: Altro Esempio
Esempio: se il messaggio segnala il quadrante da cui proviene il vento,
allora, se mi arriva il messaggio «11» so che il vento è Ponente
QUATTRO ALTERNATIVE
CON UNA SOLA VARIABILE CI SONO AMBIGUITA’!
DOBBIAMO AGGIUNGERE AL CODICE UNA SECONDA VARIABILE BINARIA
Se le alternative aumentano, aumenta l’informazione che porta il messaggio, e devono aumentare le variabili binarie necessarie a codificare il messaggio.
Quindi il numero di variabili binarie necessarie a codificare un messaggio può essere considerata una misura della quantità di informazione portata dal messaggio
Ogni volta che aggiungo un bit, raddoppio le informazioni che posso codificare
0 
1 
0 
1 
X1 X0
I PUNTI CARDINALI
NORD
EST
SUD
OVEST
0
0 1 1

## Slide 20: Informazioni rappresentabili con n variabili binarie
x0
0
1
x2 x1 x0
0
0
0
0
xn-1 …. x1 x0
2n
sono le configurazioni binarie di n bit
0 0
0 1
1 0
1 1
0 0
0 1
1 0
1 1
1
1
1
1
21
22
2*22
23
Una stringa di n simboli 0 e 1
Si chiama configurazione binaria di n bit
x2
x1
x0
xn-1
n bit
Configurazioni binarie di 1 bit
x1 x0
0
1 1
0 0
0 1
Configurazioni binarie di 2 bit

## Slide 21: Informazione con riferimento ai due esempi precedenti (porta e punti cardinali)
L’informazione è un attributo di un messaggio
L’informazione è diminuzione di incertezza
  Infatti l’informazione esprime una scelta tra un insieme di alternative possibili
L’informazione è una entità misurabile
  L’unità di misura dell’informazione è il bit (da Binary digIT)
  Il bit (binary digit) è una variabile che può assumere solo due valori: 1 e 0
  Un messaggio porta un bit di informazione se rappresenta una scelta (cioè una riduzione di incertezza) tra due alternative possibili
Una informazione può essere rappresentata in bit
La “quantità di informazione” associata a un messaggio è data dal numero minimo di bit necessari a rappresentarlo

## Slide 22: Esempi di informazione
Ogni messaggio contiene “Informazione”
Il testo è informazione
Le immagini sono informazione
Il linguaggio parlato (l’audio) è informazione
Una variabile binaria che mi dice se una porta è aperta o chiusa è informazione
Qualunque informazione si può rappresentare sotto forma di sequenza di zeri e uni
L’operazione di traduzione di una informazione in una sequenza di “0” e “1” si chiama
CODIFICA delle INFORMAZIONI (la codifica delle informazioni è argomento del corso)

## Slide 23: La codifica binaria della informazione
10011101000.....
codice binario
Ingresso, Uscita, Stato
Istruzioni, Dati, Risultati
Testi, Immagini, Suoni
In questo e in altri corsi studieremo alcuni codici binari molto utilizzati nelle macchine digitali

## Slide 24: Elaborazione delle informazioni
L’informazione codificata con una sequenza di bit è una entità intangibile
L’elaborazione è una azione fisica svolta da un dispositivo fisico e richiede quindi:
energia, tempo e spazio
Per elaborare, ma anche per trasmettere e memorizzare bit dobbiamo far corrispondere agli zeri e agli uni valori diversi di una grandezza fisica che possa essere rilevata e modificata
Oggi questa grandezza fisica solitamente è il segnale elettrico
La ricerca nell’ambito delle tecnologie elettroniche mira a ridurre spazio (es. superficie di silicio), energia e tempo necessari a parità di elaborazione (carico computazionale)

## Slide 25: Ottimizzazione di un progetto
Abbiamo detto che
l’attività di elaborazione richiede:
energia
tempo
spazio (es. superficie di silicio)
Il PROGETTISTA deve sapere rispetto a quale di questi parametri si vuole ottimizzare il proprio progetto
Per battere la concorrenza un progetto deve essere «ottimo»!
Un progetto non può essere ottimo in assoluto
Un progetto, invece, può essere ottimo rispetto a un determinato parametro

## Slide 26: Informazione e segnali
L’informazione è una entità astratta
che vogliamo elaborare, trasportare e memorizzare con opportune macchine
Dobbiamo quindi associare le informazioni a grandezze fisiche misurabili (es. grandezze elettriche, in particolare tensioni)
Queste grandezze fisiche che rappresentano una informazione si chiamano segnali

## Slide 27: Segnali e trasporto dell’informazione
SEGNALE - Grandezza fisica variabile nel tempo il cui
andamento o forma d’onda
rappresenta l’informazione
che la parte sorgente vuole inviare alla parte destinazione.
SEGNALI ANALOGICI: ogni variazione della grandezza fisica
modifica l’informazione trasportata.
SEGNALI DIGITALI: solo a certe variazioni corrisponde una
modifica di “significato”.
segnali
sorgente
destinazione

## Slide 28: Forme d’onda di segnali
Il disturbo
Il segnale analogico
y(t)  informazione
t

## Slide 29: Forme d’onda
Il segnale digitale (o numerico)
segnale analogico interpretato
come insieme finito di valori
Il disturbo
Il segnale analogico
y(t)  informazione

## Slide 30: Forme d’onda
Il disturbo
Il segnale analogico
y(t)  informazione
Il segnale binario
segnale analogico interpretato come variabile binaria
L
H

## Slide 31: Forme d’onda di segnali
Il segnale digitale
segnale analogico interpretato
come insieme finito di valori
Il segnale digitale binario
segnale analogico interpretato come variabile binaria
L
H
Il segnale analogico
y(t)  informazione
t
Il disturbo
t
t1
tr
5
4
3
2
1
0

## Slide 32: Segnale analogico interpretato come variabile binaria precisazione
Fascia L
Fascia H
H
L
L
N.D.
N.D.
N.D.
t1
t2
t3
t4
t5
I ti sono gli istanti in cui il segnale analogico attraversa la soglia di una delle due fasce
L: Low
H: High
N.D.: non definito

## Slide 33: Più in dettaglio: Il segnale digitale binario è un segnale analogico interpretato come variabile binaria
H
L
N.D.
N.D.
N.D.
t1
t2
t3
t4
t5
Tempo di salita
Rise Time
tr = t3-t2
Tempo di discesa
Fall Time
tf = t5-t4
Fascia L
Fascia H
Il segnale digitale è considerato «L» finchè il segnale analogico reale resta nella fascia L.
Idem per H e N.D.
Il segnale non va considerato quando si trova nella fascia N.D.

## Slide 34
Esempio: telefonia digitale
Hello
Hello
1010
1010
Hello
Hello
A/D
RL
TX
RX
RL
D/A
1010
1010
L’A/D converte il segnale analogico in ingresso in una stringa di bit che dopo opportuna elaborazione (RL) verrà trasmesso
Questi tre blocchi ricostruiscono il segnale analogico ricevuto all’ingresso della catena (A/D)

## Slide 35: Modello generale di sistema digitale capace di elaborare segnali digitali e analogici
segnali analogici
microfono
termostato
altimetro
Convertitore
A/D
segnali binari
tastiera
mouse
Hard disk
Sensori on-off
Sistema di Elaborazione
di
segnali
binari
segnali binari
lampadina
stampante
Hard disk
Convertitore
D/A
segnali analogici
altoparlante
plotter
dinamo

## Slide 36: Esempi di segnali da un bit (binari): Aperto, Chiuso Acceso, Spento High, Low ecc.
contatto:
aperto/chiuso
lampadina:
accesa/spenta
levetta:
alta/bassa
tensione elettrica:
High/Low
cristallo liquido:
trasparente/opaco

## Slide 38
Bit, configurazioni
binarie
e relative forme d’onda

## Slide 39: Configurazioni binarie di n bit
b0
0
1
b2 b1 b0
0
0
0
0
bn-1 …. b1 b0
2n
sono le configurazioni binarie di n bit
0 0
0 1
1 0
1 1
0 0
0 1
1 0
1 1
1
1
1
1
21
22
2*22
23
Stringa di n simboli 0 e 1.
b2
b1
b0
bn-1
n bit
Configurazioni binarie di 1 bit
b1 b0
0
1 1
0 0
0 1
Configurazioni binarie di 2 bit

## Slide 40: Rappresentazione di configurazioni binarie (compromesso spazio/tempo)
x
1 0 0
t1 t2 t3
b2 b1 b0
Una configurazione di n bit si può trasmettere con:
  i valori di n segnali binari ad un certo istante (BIT PARALLEL)
  i valori di un segnale binario in n istanti successivi (BIT SERIAL)
0 1 0
1 1 0
0 0 0
0 1 1
1 1 0
Configurazione binaria di n bit: Stringa
di n simboli 0 e 1.
b2
b1
b0
bn-1
n bit
t3
t5
b2
b1
b0
0
0
0
t3
1
1
0
t5
Es. di stringhe di 3 bit
(b2,b1,b0)
0 1 0 0 1
0 0 0 1 0
t1 t2 t3 t4 t5
trasmissione della
stringa 1 0 0 con un solo segnale

## Slide 41: Diagrammi ad occhio per rappresentare sinteticamente più forme d’onda binarie
Andamento di 3 segnali:
010 110 000 … …
Esempio di relazione di causa/effetto in un blocco con 3 ingressi e 2 uscite:
010 110 000 … …
Ingresso (causa)
10 00 01 11 01 ……….
Uscita (effetto)
t1 t2 t3 t4
t1 t2 t3 t4
t1 t2 t21 t22 t3

## Slide 42
Una rete logica è una rappresentazione astratta di una macchina digitale binaria
In una RL le informazioni
sono rappresentate con zeri e uni
Macchina Digitale e Rete Logica
Una macchina digitale è
un oggetto artificiale composto da blocchi interconnessi che elaborano informazioni
All’interno della macchina digitale le informazioni
sono rappresentate da grandezze fisiche che possono assumere un numero finito di valori Se questo numero è 2 (es.: H e L), allora la macchina digitale è detta:
Macchina digitale binaria
Nuova
definizione
FOCUS SULLA STRUTTURA!

## Slide 43: Partiamo dall descrizione del comportamento di un calcolatore Che succede all’interno di un calcolatore?
All’interno di un calcolatore l’informazione, rappresentata con segnali binari, viene elaborata, memorizzata e trasmessa
La funzione svolta dal calcolatore è dettata dal software, cioè da un insieme di istruzioni codificate in binario e memorizzate all’interno del calcolatore stesso
Questa è una descrizione del comportamento di un calcolatore
La macchina digitale più diffusa è il calcolatore
Il calcolatore è una macchine binaria programmabile

## Slide 44: Vediamone ora una possibile struttura Struttura dell’hardware di un calcolatore elettronico (rappresentazione astratta)
Memoria
principale
BUS
Processore
Unità di
ingresso/
uscita
I principali metodi di gestione della complessità utilizzati dagli ingegneri sono:
La astrazione (separazione delle informazioni essenziali dai dettagli)
La decomposizione di entità in entità più semplici interconnesse tra loro

## Slide 45
MEM
I/O
CPU
Central Processing Unit
PROCESSORE
ALU
BIU
CU
M
Livello Architettonico
Livello Logico
Livello Fisico
I livelli di astrazione
P6 Intel (1995)
5,5M transistor
La descrizione strutturale a più alto livello si chiama anche architettura

## Slide 46: Nuova definizione di Rete Logica
Rete Logica: “modello della macchina digitale»
che consente
di astrarre dalla tecnologia
di dettagliarne l’immagine architettonica

## Slide 47: Programma
1: Macchine digitali
2: Codifica binaria dell’infor.
3: Reti combinatorie
4: Reti sequenziali asincrone
5: Reti sequenziali sincrone
Imparare a
Descrivere
e
Progettare
le
Macchine
Digitali
Insegnamento
Di reti logiche
Obiettivo

## Slide 48
1.1 - Descrizione e progettazione
Macchine digitali

## Slide 49: Analisi & Sintesi
Descrizione
della
STRUTTURA
Descrizione
del
COMPORTAMENTO
Sintesi
Analisi
astrazione
cosa fa
come è
fatta
Macchina digitale

## Slide 50: Analisi & Sintesi
astrazione
cosa fa
Descrizione
della
STRUTTURA
Descrizione
del
COMPORTAMENTO
Sintesi
Analisi
come è
fatta
Macchina digitale
esito
univoco
non
univoco

## Slide 51: Approccio gerarchico alla descrizione di una macchina digitale (Livelli di descrizione)
Ogni livello di questa gerarchia individua
strutture formate da componenti “astratti”
la cui struttura è definita nel livello sottostante
Scendendo dall’alto verso il basso
aumenta il numero di componenti
diminuisce la complessità dell’azione svolta da ciascuno
La descrizione del comportamento
può essere più e più volte decomposta
in comportamenti più semplici

## Slide 52: Propretà di composizione e decomposizione delle reti logiche
Composizione: un numero arbitrario di reti logiche connesse è ancora una rete logica
Decomposizione: una rete logica può essere decomposta in un insieme di reti logiche più semplici, fino al raggiungimento di reti logiche non più suddividibili ( dette reti logiche elementari o operatori logici elementari o GATE)
Lo studio di reti logiche elementari è un argomento del corso

## Slide 53: Riepilogo
Rete logica: rappresentazione astratta delle macchine che elaborano informazioni codificate con zeri e uni
  L’elaborazione viene fisicamente realizzata da dispositivi fisici (es. elettronici) che interpretano i segnali (analogici) come sequenza di numeri
  Perché si usa la codifica binaria? Se il «numero» associato al segnale in un determinato istante può essere solo zero o uno, allora si ottiene la massima immunità ai disturbi e la massima tolleranza nei processi di fabbricazione
Visualizzazione della dinamica delle variabili binarie
  Forme d’onda e diagrammi ad occhio
Trasmissione delle variabili binarie
  Compromesso spazio/tempo
Descrizione comportamentale e strutturale delle reti logiche
  I blocchi: black box (cosa fa) e white box (come è fatto)
  Composizione e decomposizione delle RL – i gate (cioè gli operatori elementari)
  Approccio gerarchico alla descrizione delle RL per gestirne la complessità (più livelli)
  Analisi e sintesi
  Parametri rispetto ai quali si può ottimizzare la sintesi (vedi il compromesso spazio/tempo)

## Slide 54
Descrizione
della struttura e
del comportamento
delle RL

## Slide 55: Rappresentazione della struttura di una rete logica
Una rete logica può essere descritta in molti modi diversi
Un modello di rappresentazione molto importante della sua struttura è lo schema a blocchi
La schema a blocchi rappresenta la
rete logica come insieme di blocchi interconnessi

## Slide 56: Due tipi di «blocco»: Black Box e White Box Scatola nera e scatola bianca
Scatola nera: blocco descritto in termini comportamentali
Scatola bianca: blocco descritto in termini strutturali (insieme di blocchi interconnessi)
In una descrizione gerarchica di una rete logica, i blocchi di livello più basso devono essere black box (cioè blocchi con una descrizione comportamentale)!

## Slide 57: Blocco: il modello della “scatola nera”
P
ingresso dei
dati
uscita dei
risultati
processo di elaborazione:
relazione ingresso/uscita
relazione di causa/effetto
Alfabeto
d’ingresso
Alfabeto
d’uscita
      trasformazioni
      e dinamica
Tabelle
Diagrammi
Frasi (es. data sheet)
Linguaggi formali ad hoc (es. VHDL)
Descrivibili
mediante
Forme d’onda

## Slide 58: Esempio di rappresentazione della relazione di causa/effetto in un ipotetico blocco con 3 ingressi binari e 2 uscite binarie
010 101 000 … …
Ingresso (causa)
10 00 01 11 01 ……….
Uscita (effetto)
P
ingresso dei
dati
uscita dei
risultati
Forme d’onda

## Slide 59: Esempio di black box con descrizione del comportamento (relazione causa effetto) mediante tabella
In questa tabella per ogni conf. di ingresso c’è una unica configurazione di uscita
Questo è il comportamento delle reti combinatorie
Questa tabella si chiama tabella della verità (tdv)
Questa tdv definisce una funzione binaria di tre variabili binarie
Il comportamento delle reti combinatorie è descritto da funzioni binarie di variabili binarie
Con la tabella della verità non si possono descrivere le reti sequenziali
X2 X1 X0 Z
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 1
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1 1
P
X2
X1
X0
z
Notes: Fare l’esempio di una funzione di 3 variabili.
Perché le funzioni sono 2^(2^n): perché per ogni configurazione di valori delle variabili indipendenti bisogna assegnare un valore (0,1); quindi noi abbiamo da assegnare 2^n valori, ciascuno può essere 0,1: possiamo vedere questo insieme di valori come una stringa di 2^n bit, che hanno 2^(2^n) possibili configurazioni.

## Slide 60: Descrizione del comportamento delle reti sequenziali (relazione causa effetto)
X2 X1 X0 Z1 Z0
0 0 0 ? ?
0 0 1 1 1
0 1 0 1 0
0 1 1 1 0
1 0 0 0 0
1 0 1 0 0
1 1 0 1 1
1 1 1 1 1
010 101 000 … …
Ingresso (causa)
10 00 01 11 01 ……….
Uscita (effetto)
Con la tabella della verità non si possono descrivere le reti sequenziali
Nella seconda parte del corso studieremo le RS!
Notes: Fare l’esempio di una funzione di 3 variabili.
Perché le funzioni sono 2^(2^n): perché per ogni configurazione di valori delle variabili indipendenti bisogna assegnare un valore (0,1); quindi noi abbiamo da assegnare 2^n valori, ciascuno può essere 0,1: possiamo vedere questo insieme di valori come una stringa di 2^n bit, che hanno 2^(2^n) possibili configurazioni.

## Slide 61
combinatorio

## Slide 62
Esercizio:
Si costruisca la tabella della verità del MUX2
corrisponde alla black box

## Slide 63
DESCRIZIONE DELLA
STRUTTURA

## Slide 64: Ripetiamo: Proprietà di composizione e decomposizione delle reti logiche
Composizione: un numero arbitrario di reti logiche connesse è ancora una rete logica
Dare la descrizione strutturale di una rete logica significa rappresentarla come insieme di reti logiche interconnesse
Decomposizione: una rete logica può essere decomposta in un insieme di reti logiche più semplici, fino al raggiungimento di reti logiche non più suddividibili ( dette reti logiche elementari o operatori logici elementari)
le reti logiche elementari possono essere descritte solo in termini comportamentali (black box)
Quali sono le possibili regole di composizione delle reti logiche?

## Slide 65
Struttura:
Regole di composizione
delle
reti logiche

## Slide 66: Regole “elementari” di composizione di RL
u=M2(M1(i))
Deve operare prima il blocco a
sinistra, poi quello a destra.
I due blocchi operano
contemporaneamente.
u1=M1(i)
u2 =M2(i)
{
u=M1(i, s)
s=M2(u)
u=M1(i, M2(u))
È necessario che l’anello completi
un calcolo prima di avviarne uno
nuovo.
c) in retroazione
b) in parallelo
a) in serie
M1
M2
i
u
M1
i
u
s
M2
M1
M2
i
u2
u1
Funzione
composta
Sistema di
funzioni
Funzione
ricorsiva
Ipotesi: M1 e M2 sono entrambe combinatorie

## Slide 67
c) in retroazione
b) in parallelo
a) in serie
M1
M2
i
u
M1
i
u
s
M2
M1
M2
i
u2
u1
Rete combinatoria
Ritardi nella realizzazione fisica:
Rete sequenziale
τ = MAX (τ1,τ2)
τ = τ1 + τ2
Rete combinatoria
Nella realizzazione fisica:
i: ingresso
s: «stato presente» (o «stato interno»)
τ1 τ2
τ1
τ2
È necessario che l’anello completi
un calcolo prima di avviarne uno
nuovo.

## Slide 68: Struttura
La struttura di una rete è composta da blocchi interconnessi secondo le modalità appena viste (serie, parallelo o retroazione).
Questa struttura si può descrivere o in termini di schema a blocchi o anche in linguaggi formali come ad esempio il VHDL

## Slide 69: Blocco: il modello della scatola bianca (white box) Descrizione della struttura (schema logico)
Lo schema logico è
un insieme di reti logiche (blocchi Gi) interconnesse
Ad ogni blocco dello schema logico verrà associato
nella realizzazione fisica un «componente hardware»
Esistono linguaggi formali (es. VHDL) per descrivere anche gli schemi logici (quindi non solo il comportamento delle RL)
u1
.
ui
.
.
um
i1
.
.
.
.
.
in
= F1(i1,.., in)
= Fi(i1,.., in)
= Fm(i1,.., in)
STRUTTURA
Gk
G3
G2
G1

## Slide 70: Principio di decomposizione delle reti logiche e operatori logici elementari
una rete logica può essere decomposta in un insieme di reti logiche più semplici, fino al raggiungimento di reti logiche non più suddividibili ( dette reti logiche elementari o operatori logici elementary o gate)
Gli operatori logici elementari possono essere descritti solo in termini comportamentali (es. con la T.d.V.)
Noi studieremo e utilizzeremo nelle descrizioni strutturali diversi operatori logici elementari (gate): es. and, or, not, nand, nor, xor, exor,…. che descriveremo nelle prossime lezioni

## Slide 71: Modalità di descrizione della struttura alternativa allo schema logico: linguaggio formale
-- VHDL code for AND-OR-INVERT gate library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity AOI is Port (
A, B, C, D: in STD_LOGIC;
F : out STD_LOGIC);
end AOI;
architecture V1 of AOI is
begin
F <= not ((A and B) or (C and D));
end V1;
-- end of VHDL code
AOI
A
B
C
D
F

## Slide 73: Diagrammi ad occhio per rappresentare sinteticamente più forme d’onda binarie con comportamento combinatorio o sequenziale
010 101 000 … …
Ingresso (causa)
11 00 01 10 01 ……….
Uscita (effetto)
t1 t2 t3 t4
t1 t2 t21 t22 t3
Quando l’uscita cambia senza che cambi l’ingresso, l’uscita non può dipendere solo dall’ingresso ma deve dipendere anche da uno stato interno (memoria) della rete