## Slide 1: Reti combinatorie: richiami sull’introduzione svolta nelle lezioni precedenti
1 ottobre 2024

## Slide 2
Macchine Digitali e Reti Logiche

## Slide 3: Analisi & Sintesi
astrazione
cosa fa
Descrizione
della
STRUTTURA
Descrizione
del
COMPORTAMENTO
Sintesi
Analisi
come è
fatta
Macchina digitale
esito
univoco
non
univoco

## Slide 4: Comportamento & Struttura di una rete logica combinatoria
sintesi
analisi
0 0 0 ……..0
1 0 0 ……..0
0 1 0 ……..0
1 1 0 ……..0
0 0 1 ……..0
0 1 1 ……..1
1 1 1 ……..1
0 oppure 1
0 oppure 1
0 oppure 1
0 oppure 1
0 oppure 1
0 oppure 1
0 oppure 1
x1x2x3 … xn
z = F(x1,.., xn)
Tabella della verità
x1
x2
x3
xn
z
Gk
G3
G2
G1
Schema logico
Espressioni
(es. dell’algebra di Boole)
Lo schema logico può essere costituito da operatori logici elementari (GATE) interconnessi, ognuno dei quali è associato a una operazione di una algebra
Le operazioni della algebra della commutazione sono il prodotto logico, la somma logica e la complementazione. I corrispondenti blocchi Gi si chiamano AND OR e NOT
Notes: Vediamo ora come usiamo i legami fra espressioni, funzioni e schemi logici per risolvere i problemi di base di sintesi ed analisi (da comportamento a struttura, da struttura a comportamento)
Tabella della verità: scriviamo sotto funzione
Rete logica: schema logico

## Slide 5: Definizione dei simboli e delle operazioni dell’algebra della commutazione
1) Operazioni: somma logica (+) (4 postulati, diap. 24)
prodotto logico (.) (4 postulati, diap. 25)
complementazione (’) (2 postulati, diap.24)
Le operazioni dell’algebra agiscono su costanti e variabili
2) Costanti: 0, 1
3) Variabili: simboli sostituibili o con 0 o con 1 (segue)
L’algebra della commutazione è:
un’insieme di 3 operazioni
un insieme di 2 simboli (0 e 1): questo insieme è l’alfabeto binario su cui le operazioni dell’algebra agiscono
Notes: Vediamo alcuni importanti concetti dell’algebra di commutazione:

## Slide 6: Definizione di espressione dell’algebra di commutazione
Esempi:
a.b a+(b.c) a + bc
a’.b (a+b)’ a’b + 0 + ab’
L’operazione di prodotto è prioritaria rispetto alla somma e non è obbligatorio racchiuderla tra parentesi.
La notazione AB indica A.B
Le parentesi sono obbligatorie solo se omettendole cambia l’ordine in cui le operazioni sono applicate agli operandi
Espressione: - Stringa finita di costanti, variabili, operatori e parentesi, formata in accordo con le seguenti regole:
1) 0 e 1 sono espressioni
2) una variabile è una espressione
3) se A è un’espressione, lo sono anche (A’) e A’
4) se A, B sono espressioni, lo sono anche (A+B), (A.B)
Notes: La complementazione è più priritaria far le operazioni, poi iil prodotto è più priritario della somma.

## Slide 7: Comportamento & Struttura di una rete logica combinatoria
sintesi
analisi
0 0 0 ……..0
1 0 0 ……..0
0 1 0 ……..0
1 1 0 ……..0
0 0 1 ……..0
0 1 1 ……..1
1 1 1 ……..1
0 oppure 1
0 oppure 1
0 oppure 1
0 oppure 1
0 oppure 1
0 oppure 1
0 oppure 1
x1x2x3 … xn
z = F(x1,.., xn)
COMPORTAMENTO
Tabella della verità
x1
x2
x3
xn
z
Gk
G3
G2
G1
STRUTTURA
Schema logico
Espressioni
(es. dell’algebra di Boole)
Corrispondenza
biunivoca
I Gi sono circuiti elettronici
Se ogni Gi realizza una operazione dell’algebra della commutazione
allora a ogni struttura è associata una espressione booleana.
I Gi che realizzano operazioni dell’algebra di Boole sono detti «GATE» o «operatori logici elementari» dell’algebra di Boole
Notes: Vediamo ora come usiamo i legami fra espressioni, funzioni e schemi logici per risolvere i problemi di base di sintesi ed analisi (da comportamento a struttura, da struttura a comportamento)
Tabella della verità: scriviamo sotto funzione
Rete logica: schema logico

## Slide 8
Operazioni dell’algebra di Boole sono:
Il ‘prodotto logico’
la ‘somma logica’
la ‘complementazione’
Operatori logici elementari o «gate» booleani
OR
AND
NOT
A ogni schema logico
Che utilizza i GATE and OR e NOT siassocia una espressione booleana
(e viceversa)
Espressione dell’algebra della commutazione
(a.b +c)’
BLOCCO
(black box)
Segnali
di ingresso
Segnali
di uscita
Variabili binarie
Variabili binarie
Funzione booleana
(cioè TdV)
Necessaria descrizione del comportamento:
nel caso di rete combinatoria il comportamento è descritto da:
c
z
Struttura (es. schema logico)
a
b
A ogni GATE » è associata una operazione dell’algebra (e viceversa)