## Slide 1: Continuiamo la navigazione verso la conquista delle reti sequenziali
Novembre 2023

## Slide 2: Programma di reti logiche
 | 5: Reti sequenziali sincrone | 
 | 4: Reti sequenziali asincrone | 
 | 3: Reti combinatorie | 
2: Codifica binaria dell’infor. 1: Macchine digitali |  | 
Saper Descrivere Progettare
e Analizzare le Macchine Digitali
Dicembre 2021

## Slide 3: Un esempio di macchina digitale che non può essere «combinatoria» in quanto il suo comportamento dipende dalla storia passata degli ingressi (macchina con memoria o sequenziale)
Consideriamo il comportamento di una lampada da comodino che si accende e si spegne premendo un pulsante:
il fatto che la lampada (cioè l’uscita) sia accesa o spenta:
  non dipende dalla posizione del pulsante (cioè dall’ingresso, premuto o rilasciato) quindi la macchina non può essere combinatoria; dunque la macchina digitale che controlla la luce sul comodino è una macchina sequenziale
  Inoltre non dipende dalla durata degli intervalli di tempo in cui il pulsante è stato premuto o rilasciato
  dipende invece dal numero di volte in cui il pulsante è stato premuto nel passato, dipende cioè solamente dalla sequenza con cui è cambiata la posizione del pulsante
non essendo necessario misurare intervalli di tempo, la macchina sequenziale che controlla la luce sul comodino è una macchina sequenziale asincrona (M.S.A.)
u(t) = P(i(t-))
  0
Nelle M.S.A. la storia passata è rappresentata solo dalla sequenza con cui è variato l’ingresso, e non dalla durata di ogni configurazione di ingresso

## Slide 4: Esempio di sistema digitale con memoria in cui è necessario (o opportuno) misurare
la durata degli intervalli di tempo (MSS)
t
colore
u(t) = P(t)
Le variazioni dell’uscita sono dovute al trascorrere del tempo
La storia passata è rappresentata dal tempo trascorso
Il comportamento di questi sistemi è riconducibile al modello delle Macchine Sequenziali Sincrone
Al fine di misurare la durata degli intervalli di tempo, il tempo viene discretizzato cioè viene suddiviso in intervallini di durata costante T
T rappresenta l’unità di misura del tempo
Se aggiungessi un sensore di presenza auto (cioè aggiungo un ingresso), il comportamento del semaforo dipenderebbe non solo dal tempo ma anche dalla sequenza con cui sono variati gli ingressi e evntualmente dalla loro durata
Saremmo ancora in presenza di una Macchina Sequenziale Sincrona

## Slide 5: Richiamo dalla prima lezione: Macchine digitali e reti logiche
Una rete logica è una rappresentazione astratta di
una macchina capace di elaborare informazioni.
La rete logica presuppone che queste informazioni siano codificate mediante configurazioni di un numero finito di bit (informazioni discrete, es. testi)
RICHIAMO SULLA DEFINIZIONE DI RETE LOGICA (RL)

## Slide 6: Regole “elementari” di composizione di RETI LOGICHE
u=M2(M1(i))
Deve operare prima il blocco a sinistra, poi quello a destra.
I due blocchi operano contemporaneamente.
1 1
u =M (i)
u2 =M2(i)
{
u=M1(i, s) s=M2(u) u=M1(i, M2(u))
È necessario che l’anello completi un calcolo prima di avviarne uno nuovo.
c) in retroazione
b) in parallelo
a) in serie
M1
M2
i
u
M1
i
u
s
M2
M1
M2
i
u2
u
1
Funzione composta
Sistema di funzioni
Funzione ricorsiva
RICHIAMO SULLE MODALITA’ DI INTERCONNESSIONE DELLE RL

## Slide 7
z= d’b’ +
Sintesi minima
Termini anti alea
00
01
11
10
00
01
11
10
ab
cd
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
z
a’c +
b'c
+ac’d’
abc’ +
Implicante primo essenziale che copre i 4 uni ai vertici della mappa (evidenziati in rosso)
Esercizio di sintesi SP (minima + termini antialea)
11 10
RICHIAMO SULLA SINTESI DELLE RETI COMBINATORIE RC

## Slide 8: Considerazione preliminare riguardante la struttura delle RL Confronto tra: → la struttura di una Rete Combinatoria → la struttura di una Rete Sequenziale
Le Reti Combinatorie sono costituite da:
blocchi interconnessi in serie e/o parallelo, senza retroazioni.
Nessuno dei blocchi che costituiscono la rete ha retroazioni al suo interno
Le Reti Sequenziali sono costituite da:
blocchi interconnessi in retroazione
e/o
da blocchi con retroazioni al loro interno
In questo modo si può riconoscere se una rete logica è combinatoria o sequenziale

## Slide 9: Considerazioni riguardanti il comportamento delle RL Confronto tra: → il comportamento di una Rete Combinatoria (RL senza retroazioni) → il comportamento di una Rete Sequenziale (cioè RL con retroazioni all’interno)
Il comportamento di una RC a transitori estinti è descritto da funzioni binarie di variabili binarie, e quindi da t.d.v.
Una RC non ha memoria, se non durante i transitori: infatti a transitori estinti non posso avere uscite diverse a parità di configurazioni di ingresso (se no non potrebbe realizzare una funzione)
Una RS può presentare uscite diverse in risposta alle medesime configurazioni di ingresso
Quindi il comportamento di una RS non può essere descritto da funzioni delle variabili di ingresso (tdv)
L’uscita (cioè il comportamento) dipende quindi anche da variabili interne alla RL, chiamate variabili di stato
Le variabili di stato codificano «la storia passata» della RL (essenzialmente la loro configurazione dipende dalla sequenza delle transizioni verificatesi in ingresso)
Una RS quindi è una RL con memoria
Impatto sulla struttura: per ogni bit di memoria (cioè per ogni variabile di stato) ci deve essere una retroazione
Impatto sulla descrizione: il comportamento delle RS è descritto da funzioni delle variabili di ingresso e delle variabili di stato

## Slide 10: Modello del comportamento di una macchina sequenziale: l’automa a stati finiti
Il comportamento di una macchina sequenziale può essere descritto dalla pentupla:
M = {I,U,S,F,G}
formato da 3 INSIEMI
I: alfabeto di ingresso
U: alfabeto di uscita
S: insieme degli stati interni
e da 2 FUNZIONI
F: funzione di uscita
G: funzione di aggiornamento dello stato interno
L’insieme M di 5 elementi è detto Automa a Stati Finiti
F : S  I  U
G : S  I  S

## Slide 11: Schema a blocchi della macchina sequenziale
memoria
(ritardo)
F
G
s*
s
i
u
F è la funzione che genera le uscite e la cui tdv dipende non solo dagli ingressi esterni (i) ma anche da s
s si chiama stato interno presente, e codifica in binario la storia passata della rete
Nel modello c’è una seconda funzione G
Anche G dipende da i e da s
RETE SEQUENZIALE
i
u
G genera lo stato futuro s*
F e G sono due funzioni
che realizzeremo con due reti combinatorie dopo aver codificato
i, s e u, con codici binari
Finchè non si esaurisce il ritardo sulla retroazione lo stato presente non si aggiorna

## Slide 12: Un esempio di sistema digitale con memoria che non ha bisogno di misurare la durata degli intervalli di tempo (MSA)
Il comportamento di una lampada da comodino che si accende e si spegne premendo un pulsante è riconducibile al modello delle Macchine Sequenziali Asincrone:
il fatto che la lampada (cioè l’uscita) sia accesa o spenta non dipende dalla posizione del pulsante (cioè l’ingresso, premuto o rilasciato), né dalla durata degli intervalli di tempo in cui il pulsante è stato premuto o rilasciato
dipende invece dal numero di volte in cui il pulsante è stato premuto nel passato, dipende cioè solamente dalla sequenza con cui è cambiata la posizione del pulsante (i. e. il valore dell’ingresso)
u(t) = P(i(t-))
  0
Le variazioni dell’uscita (lampadina) sono dovute a variazioni dell’ingresso (pulsante)
Il valore dell’uscita non dipende dalla durata
delle configurazioni di ingresso, quindi
non dipende dal valore di t,
ma dipende solo dalla sequenza con cui è variato l’ingresso
Nelle M.S.A. la storia passata è rappresentata solo dalla sequenza con cui è variato l’ingresso, e non dalla durata di ogni configurazione di ingresso

## Slide 13: Corrispondenza tra modello del comportamento e modello della struttura della macchina sequenzia
L’automa a stati finiti
(il prossimo istante di clock se la rete è sincrona)
memoria
(ritardo)
F
G
s*
M = {I, U, S, F, G}
formato da 3 INSIEMI
I: i1, i2, …, in alfabeto di ingresso U: u1, u2, …, um alfabeto di uscita S: s1, s2, …, sk insieme degli stati
da 2 FUNZIONI
F : S  I  U funzione di uscita
G : S  I  S funzione di aggiornamento
dello stato interno
può essere rappresentato con lo schema a blocchi (struttura) accanto in cui è messo in evidenza il ruolo di MEMORIA svolto della retroazione sullo stato:
la MEMORIA mantiene il “vecchio stato” s fino a quando non è necessario
sostituirlo con il “nuovo stato” s*
s
i
u

## Slide 14: Procedimento di sintesi delle Reti Sequenziali dalla DESCRIZIONE A PAROLE alla RETE LOGICA
- si costruisce il diagramma degli stati (detto anche grafo degli stati) che descrive il comportamento della macchina sequenziale
- si ricava la tabella di flusso
- si individua la tabella di flusso minima (cioè la tabella col numero minimo di stati)
- si codificano gli stati con variabili binarie (variabili di stato)
- si ricava la tabella delle transizioni
- si disegnano le mappe di Karnaugh o le t.d.v. delle variabili di stato e di uscita (funzioni F e G)
- si scrivono le espressioni dello stato futuro e delle uscite (sintesi di F e G); se la R.S. è ASINCRONA, la rete G non deve presentare alee
- si disegna lo schema logico
Il passo 3 non è strettamente necessario (non studieremo in questo corso tecniche sistematiche per la riduzione del numero degli stati)
Descrizione formale del comportamento
Si può passare da una descrizione a parole del funzionamento di una macchina sequenziale alla R.S. corrispondente eseguendo in sequenza i seguenti passi:
Costruzione e sintesi delle RC
F e G
CODIFICA DI I, U, S
COMPLETAMENTO DEL PROGETTO

## Slide 15: Per progettare e per analizzare le RS servono due concetti «matematici»
PRODOTTO CARTESIANO
Il dominio delle funzioni F e G è il prodotto cartesiano tra l’insieme degli ingressi e l’insieme degli stati
Il codominio di F è l’insieme delle uscite
Il codominio di G è l’insieme degli stati
GRAFO
Le funzioni F e G possono essere rappresentate in modo molto espressivo con un grafo

## Slide 16: PRODOTTO CARTESIANO
Dati due insiemi S e I si definisce prodotto cartesiano S X I l’insieme di tutte le coppie costituite da un elemento di S e un elemento di I
S X I: (s1, i1), (s1, i2), (s2, i1), (s2, i2)
Immaginiamo che S, I e U siano rispettivamente gli insiemi degli stati, degli ingressi, e della uscite di una macchina sequenziale.
Allora la funzione F verrebbe definita come segue:
F : S  I  U
Si potrebbe rappresentare la funzione F in forma di mappa bidimensionale come indicato a fianco (mappa delle uscite).
i1
i2
s1
s2
U
S
I
F(s1,i1)
F(s1,i2)
F(s2,i2)
F(s2,i1)
Esempio:
dati i due insiemi S:s1, s2 e I: i1, i2 si ha:
La stessa cosa vale per la funzione G!

## Slide 17: RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI F e G il cui dominio è iI PRODOTTO CARTESIANO (S  I)
Se S, I e U sono rispettivamente gli insiemi degli stati, degli ingressi, e della uscite di una macchina sequenziale, le funzioni F e G sono dunque definite come segue:
F : S  I  U
I valori della F e della G possono essere rappresentati sinteticamente in un’unica tabella, detta TABELLA DI FLUSSO, come segue:
i1
i2
s1
s2
S
I
G(s1,i1), F(s1,i1)
G(s1,i2), F(s1,i2)
G(s2,i1), F(s2,i1)
G(s2,i2), F(s2,i2)
Questa tabella si chiama
TABELLA DI FLUSSO (T.d.F)
G: S  I  S
Ogni casella della TdF:
è individuata da una coppia (ingresso, stato presente)
contiene la corrispondente coppia (stato futuro, uscita)

## Slide 18: GRAFO
ORIENTATO
ETICHETTATO
Un grafo è una struttura matematica discreta costituita da un insieme di nodi interconnessi con dei rami. Se i rami hanno un verso il grafo è detto «orientato» (*)
  (*) definizione: un grafo orientato è costituito da un insieme di nodi (o vertici) e un insieme di rami (o archi) caratterizzati dalla seguente proprietà: a ogni ramo è associata una coppia ordinata di nodi. Un ramo associato a una coppia di nodi a e b si dice ramo incidente su a e b; viceversa si dice che i nodi a e b sono adiacenti se sono associati a uno stesso arco.
A
B
C
E
F
G
D
Esempio di grafo orientato
I nodi sono 7 (A, B, C, D, E, F, G)
I rami sono 8 (AB, BC, CD, DE, EF, FG, GA, GC)
A è adiacente a B e G
G è adiacente a:
F (via ramo entrante)
A e C (via rami uscenti)
I grafi servono per rappresentare relazioni tra gli elementi di insiemi discreti di entità
Ad esempio, se i nodi rappresentassero città, i rami potrebbero rappresentare le strade tra di esse; in questo caso, se le strade fossero percorribili in un solo verso, ogni ramo verrebbe rappresentato con una freccia che indica per ogni coppia di città collegate qual è la città di partenza e qual è la città di arrivo.
Possiamo associare a ogni ramo una stringa alfanumerica. In questo caso il grafo è detto etichettato; potremmo ad esempio indicare su ogni ramo la distanza stradale tra due città collegate. Così, con un grafo orientato e etichettato potremmo rappresentare la rete stradale che collega un insieme di città.
Km

## Slide 19: Impiego dei grafi nella descrizione del comportamento delle macchine sequenziali
Nel corso di reti logiche utilizziamo i grafi per rappresentare relazioni nel tempo (cioè la dinamica tra gli stati di una rete sequenziale).
Con un grafo possiamo infatti rappresentare sinteticamente le funzioni F e G che definiscono una macchina sequenziale, come indicato qui di seguito:
A ogni elemento dell’insieme degli stati S, cioè a ogni STATO si associa un nodo
A ogni elemento dell’insieme I, cioè a ogni ingresso si associa un ramo uscente da ciascun nodo
Ogni ramo indica per ogni stato della rete, quale sarà lo stato successivo (stato futuro) in cui la rete andrà, trascorso il ritardo sull’anello di retroazione.
Dunque i rami individuano le transizioni stato presente  stato futuro
Per descrivere le funzioni F e G si procede come segue:
Su ogni ramo si indica qual è l’ingresso ad esso associato
Su ogni ramo si indica anche qual è l’uscita ad esso associata
Ingresso e uscita devono essere separati da virgola
B
C
D
i1,ua
i2,ub
Il grafo orientato e etichettato che descrive le funzioni F e G si chiama «diagramma degli stati» o grafo degli stati.
Quindi, con riferimento alla figura, diremo:
nello stato B con ingresso i1 lo stato futuro è D
oppure (il che è equivalente):
dallo stato B con ingresso i1 si va nello stato D
Dunque ogni ramo rappresenta un valore della funzione G: S X I  S
nello stato B con ingresso i1 si ha uscita ua
Dunque su ogni ramo è indicato un valore della funzione F: S X I  U

## Slide 20: Modello del comportamento e schema a blocchi della macchina sequenziale
L’automa a stati finiti
(il prossimo istante di clock se la rete è sincrona)
memoria
(ritardo)
F
G
s*
M = {I, U, S, F, G}
formato da 3 INSIEMI
I: i1, i2, …, in alfabeto di ingresso U: u1, u2, …, um alfabeto di uscita S: s1, s2, …, sk insieme degli stati
da 2 FUNZIONI
F : S  I  U funzione di uscita
G : S  I  S funzione di aggiornamento
dello stato interno
può essere rappresentato graficamente
con lo schema a blocchi accanto in cui
è messo in evidenza il ruolo di MEMORIA svolto della retroazione sullo stato:
la MEMORIA mantiene il “vecchio stato” s fino a quando non è necessario
sostituirlo con il “nuovo stato” s*
s
i
u

## Slide 21: Presupposto per la progettazione delle RS
Le informazioni elaborate dalle reti sequenziali devono essere codificate con un codice binario.
Quindi gli alfabeti di ingresso uscita e stato devono essere oggetto di codifica binaria
Dobbiamo cioè codificare in binario:
L’alfabeto di ingresso I: i1, i2, …, in
L’alfabeto di uscita U: u1, u2, …, um
L’insieme degli stati S: s1, s2, …, sk
Fatta la codifica, confrontiamo ora, nelle prossime due slide,
la descrizione del comportamento delle RC e delle RS

## Slide 22
Realizzazione della rete sequenziale
Rete combinatoria
i
τR
k
j
x1 xn y1
yk
z1 zm Y1
Yk
z i = F i (x 1,.., x n , y 1 ,.., y k) per i = 1, .. , m
Se Il ritardo τR sulle retroazioni è nullo, la rete è: SEQUENZIALE ASINCRONA
Se Il ritardo τR sulle retroazioni è >0 (finito) allora, la rete è SEQUENZIALE SINCRONA
τR
RETE COMBINATORIA F
RETE COMBINATORIA G
Y i = G i (x 1,.., x n , y 1 ,.., y k) per i = 1, .. , k

## Slide 23: Confronto tra la descrizione del comportamento di RC e RS → la descrizione del comportamento di una RC(*)
Il comportamento di una RC è descritto da n Funzioni Booleane (una per ogni variabile binaria di uscita (funzioni binarie di variabili binarie), quindi da n Tabelle della Verità.
Queste Funzioni individuano la relazione Ingresso/Uscita della rete considerata
Quindi l’uscita della rete in un determinato istante dipende unicamente dalla configurazione di ingresso della rete in quell’istante (questo modello presuppone l’ipotesi di ritardi nulli, oppure vale solo a transitori estinti)
1/2
(*) RC: RETE COMBINATORIA

## Slide 24: Confronto tra la descrizione del comportamento di RC e RS → la descrizione del comportamento di una RS
Nelle RS l’uscita non dipende solo dall’ingresso ma dipende anche dalla «storia passata» (in altre parole le RS sono reti con memoria storica di quello che hanno visto succedere sugli ingressi; detta memoria è sintetizzata nello stato presente)
Il comportamento di una Rete Sequenziale con n uscite e m variabili di stato è descritto da n funzioni booleane Fi e da m Funzioni Booleane Gj, quindi da n+m Tab. della Verità.
Le n funzioni Fi individuano in ogni istante le uscite in funzione degli ingressi e dello stato interno presente (la cui configurazione binaria riassume ciò che della storia passata influenza il comportamento della rete)
Le m funzioni Gj) individuano lo stato futuro, sempre in funzione degli ingressi e dello stato interno presente (la cui configurazione binaria riassume ciò che della storia passata influenza il comportamento della rete)
Quindi una RS è fatta da n+m reti combinatorie, e le uscite delle reti che realizzano le Gj vengono retroazionate sugli ingressi delle n+m reti combinatorie.
Il progetto dello schema logico di una Rete Sequenziale si riduce al progetto di n+m reti combinatorie!
Il progettista però, a monte, deve individuare l’insieme degli stati della RS!
2/2

## Slide 25: Comportamenti delle reti sincrone e asincrone: Mealy e Moore
RIPETIAMO:
Chiamiamo macchine sequenziali asincrone (MSA) quelle macchine sequenziali in cui stato interno e uscita vengono aggiornati ad ogni cambiamento della configurazione di ingresso o dello stato interno
Chiamiamo macchine sequenziali sincrone (MSS) quelle macchine sequenziali in cui lo
stato interno viene aggiornato in istanti discreti di tempo ti.
Solitamente, nelle MSS l’intervallo di tempo (ti - ti-1) è costante e si chiama periodo di clock. Macchine sequenziali con periodo di clock costante e noto possono essere impiegate per la misura di intervalli di tempo.
Indipendentemente dal fatto che siano sincrone o asincrone, possiamo classificare le macchine sequenziali, in base a quando viene aggiornata l’uscita:
Una MS che cambia uscita in corrispondenza di una variazione di stato interno o di ingresso si chiama macchina di Mealy
Nelle macchine di Mealy la funzione F è definita come segue:
F: (S X I) → U
Una MS che cambia uscita solo in corrispondenza di una variazione di stato interno si chiama macchina di MOORE
Nelle macchine di MOORE la funzione F diventa:
F: S → U

## Slide 26: MOORE MEALY
memoria
(ritardo)
F
G
s*
s
i
u
memoria
(ritardo)
F
G
s*
s
i
u
Nelle machine di Moore L’uscita cambia solo se cambia lo stato.
L’uscita non dipende dagli ingressi ma solo dallo stato presente!!

## Slide 27
La macchina digitale e la rete logica nel caso generale
Ingressi e uscite sono: vettori di variabili binarie con cui gli alfabeti I e U sono codificati
è necessario codificare anche gli stati interni
l’andamento delle variabili binarie z in funzione delle x e delle eventuali
variabili di stato interno è descritto da una tabella detta «tabella delle transizioni» o T.d.T.
Si ottiene la rete logica ad essa associata sintetizzando le variabili di uscita e le variabili di stato futuro indicate dalla T.d.T.
Una rete logica con un solo stato interno è una rete combinatoria
Ingressi e uscite sono simboli appartenenti a un alfabeto assegnato
Si può descrivere la M.D. con il diagramma degli stati e con la tabella di flusso
Macchina digitale
Rete logica
X[0..(n-1)]
(var. di ingresso)
Z[0..(n-1)]
(var. di uscita)
i(t)  I
(alfabeto di ingresso)
u(t)  U
(alfabeto di uscita)

## Slide 28: I modelli di comportamento dei sistemi digitali Le macchine sequenziali sincrone e asincrone

## Slide 29: Macchine sequenziali
Le macchine sequenziali sono modelli matematici che descrivono sistemi digitali in cui il valore della grandezza presente in uscita non dipende solamente dal valore contemporaneo dell’ingresso, ma dipende anche dai valori assunti dall’ingresso nel passato; le macchine sequenziali descrivono dunque sistemi dotati di memoria
le macchine sequenziali si suddividono in:
  Macchine sequenziali sincrone
  Macchine sequenziali asincrone
Nelle macchine sequenziali sincrone il tempo viene suddiviso in intervalli elementari di durata costante T e vengono considerati solamente gli istanti di tempo ti che delimitano detti intervalli. Gli intervalli elementari possono essere contati ed è quindi possibile misurare il tempo. Pertanto nelle macchine sequenziali sincrone il valore dell’uscita può dipendere sia dalla sequenza dei valori in ingresso, sia dalla relativa durata
Nelle macchine sequenziali asincrone non viene fissata una base dei tempi di riferimento; pertanto le macchine S.A. non sono in grado di tener conto della durata dei valori in ingresso; il valore dell’uscita dipende dalla sequenza dei valori in ingresso, ma non può dipendere dalla relativa durata.

## Slide 30: Un esempio di sistema digitale con memoria che non ha bisogno di misurare la durata degli intervalli di tempo (MSA)
Il comportamento di una lampada da comodino che si accende e si spegne premendo un pulsante è riconducibile al modello delle Macchine Sequenziali Asincrone:
il fatto che la lampada (cioè l’uscita) sia accesa o spenta non dipende dalla posizione del pulsante (cioè l’ingresso, premuto o rilasciato), né dalla durata degli intervalli di tempo in cui il pulsante è stato premuto o rilasciato
dipende invece dal numero di volte in cui il pulsante è stato premuto nel passato, dipende cioè solamente dalla sequenza con cui è cambiata la posizione del pulsante (i. e. il valore dell’ingresso)
u(t) = P(i(t-))
  0
Le variazioni dell’uscita (lampadina) sono dovute a variazioni dell’ingresso (pulsante)
Il valore dell’uscita non dipende dalla durata
delle configurazioni di ingresso, quindi
non dipende dal valore di t,
ma dipende solo dalla sequenza con cui è variato l’ingresso
Nelle M.S.A. la storia passata è rappresentata solo dalla sequenza con cui è variato l’ingresso, e non dalla durata di ogni configurazione di ingresso

## Slide 31: Esempi di sistemi digitali con memoria in cui è necessario (o opportuno) misurare
CPU
istruzioni
operandi
risultati
istruzione
operando
risultato
t
Dipende dalle istruzioni e dagli operandi che arrivano successivamente (ingressi in sequenza)
la durata degli intervalli di tempo (MSS)
t
colore
u(t) = P(t)
Le variazioni dell’uscita sono dovute al trascorrere del tempo
La storia passata è rappresentata dal tempo trascorso, ma anche dalla sequenza con cui sono variati gli ingressi e dalla loro durata
Il comportamento di questi sistemi è riconducibile al modello delle Macchine Sequenziali Sincrone
Al fine di misurare la durata degli intervalli di tempo, il tempo viene discretizzato cioè viene suddiviso in intervallini di durata costante T
T rappresenta l’unità di misura del tempo
u(t) = P(t, i(t-))
  0

## Slide 32: Riprendiamo lo schema a blocchi della macchina sequenziale
memoria
(ritardo)
F
G
s*
s
i
u
La tdv di F dipende non solo dagli ingressi esterni (i) ma anche da s
s si chiama stato interno presente, e codifica in binario la storia passata della rete
Nel modello c’è una seconda rete combinatoria G
Anche G dipende da i e da s
RETE SEQUENZIALE
i
u
G genera lo stato futuro s*
Ritardo nullo (retroazione diretta)  MSA
Ritardo finito (costante): MSS

## Slide 33: Comportamenti delle macchine sequenziali: reti sincrone e asincrone, di Mealy e di Moore
RIPETIAMO:
Chiamiamo macchine sequenziali asincrone (MSA) quelle macchine sequenziali in cui stato interno e uscita vengono aggiornati ad ogni cambiamento della configurazione di ingresso o dello stato interno
Chiamiamo macchine sequenziali sincrone (MSS) quelle macchine sequenziali in cui lo
stato interno viene aggiornato in istanti discreti di tempo ti.
Solitamente, nelle MSS l’intervallo di tempo (ti - ti-1) è costante e si chiama periodo di clock. Macchine sequenziali con periodo di clock costante e noto possono essere impiegate per la misura di intervalli di tempo.
Indipendentemente dal fatto che siano sincrone o asincrone, possiamo inoltre classificare le macchine sequenziali, in base a quando viene aggiornata l’uscita:
Una MS che cambia uscita in corrispondenza di una variazione di stato interno o di ingresso si chiama macchina di Mealy
Nelle macchine di Mealy la funzione F è definita come segue:
F: (S X I) → U
Una MS che cambia uscita solo in corrispondenza di una variazione di stato interno si chiama macchina di MOORE
Nelle macchine di MOORE la funzione F diventa:
F: S → U

## Slide 34: MOORE MEALY
memoria
(ritardo)
F
G
s*
s
i
u
memoria
(ritardo)
F
G
s*
s
i
u
Nelle machine di Moore L’uscita cambia solo se cambia lo stato.
L’uscita non dipende dagli ingressi ma solo dallo stato presente!!

## Slide 35: Riprendiamo il procedimento di sintesi di R.S. dalla DESCRIZIONE A PAROLE alla RETE LOGICA
Si può passare da una descrizione a parole del funzionamento di una macchina sequenziale alla R.S. corrispondente eseguendo in sequenza i seguenti passi:
- si decide se progettare una rete di Mealy o di Moore e si costruisce il diagramma degli stati
- si ricava la tabella di flusso
- (si individua la tabella di flusso minima (cioè la tabella col numero minimo di stati))
- si codificano gli stati con variabili binarie (variabili di stato); vedremo che se la R.S. è ASINCRONA, la codifica deve rispettare un vincolo (assegnamento privo di corse critiche)
- si ricava la tabella delle transizioni
- si disegnano le mappe di Karnaugh o le t.d.v. delle variabili di stato e di uscita (funzioni F e G)
- si scrivono le espressioni dello stato futuro e delle uscite (sintesi di F e G); vederemo che se la R.S. è ASINCRONA, la rete G deve rispettare un vincolo (le variabili di stato futuro non devon presentare alee)
- si disegna lo schema logico
Il passo 3 non è strettamente necessario (non studieremo in questo corso tecniche sistematiche per la riduzione del numero degli stati)
Argomento non in programma!

## Slide 36: GRAFO DEGLI STATI DI MOORE E GRAFO DEGLI STATI DI MEALY
Nelle prossime due slide si spiega come vanno disegnati
i grafi (o diagrammi) degli stati (dds)
nelle macchine di Mealy e
nelle macchine di Moore

## Slide 37: Descrizione del comportamento con grafo degli stati di Mealy
S 1
S p
S 2
S k
i1, um
S j
ii, uq
in,un
Per ogni stato e per ogni valore di ingresso lecito si devono individuare stato futuro e valore dell’uscita.
Su ogni ramo, che identifica una transizione di stato per un determinato ingresso, si indica anche l’uscita della rete nello stato presente con quel determinato ingresso
Sp
G: (S X I) → S
F: (S X I) → U

## Slide 38: Descrizione del comportamento con grafo degli stati di Moore
Sp
St
Sk
i1
,um
Per ogni stato e per ogni valore di ingresso lecito si deve individuare lo stato futuro (così si costruisce la funzione G: (SXI)S).
Come nel modello di Mealy si ha un ramo uscente per ogni ingresso lecito.
Per ogni stato si deve anche individuare l’uscita, che va indicata all’interno del nodo, accanto all’identificatore dello stato a cui si riferisce, separato da virgola (così si costruisce la funzione F: S U)
ii
in
Sj
G: (S X I) → S
F: S → U

## Slide 39: Riprendiamo la rappresentazione delle funzioni F e G partendo dal loro dominio
S × I := { ( si , ij ) : si ∈ S e ij∈ I }
F: (S X I) → U
G: (S X I) → S
Dobbiamo rappresentare le funzioni F e G
Possiamo ricorrere a una rappresentazione tabellare
già introdotta:
la Tabella di Flusso
Mealy
Moore
F: S → U
G: (S X I) → S

## Slide 40: La tabella di flusso nel caso dell’automa di Mealy
22 settembre 2012
33
.
.
.
alfabeto d’ingresso
s1
s2
sk
. .. .. .. .. .. ..
. . . . . .
..
.
insieme degli stati
i1 i2 …. ii …. in
…. ….
…. ….
stato presente
…. …. ….
stato futuro, uscita
ingresso
sj …. sp,uq ….
.. .. .. .. .. .. ..
. . .
Si noti la corrispondenza con il dds di Mealy
Questa rappresentazione coincide con quella illustrata nella slide 11

## Slide 41: La tabella di flusso nel caso dell’automa di Moore
22 settembre 2012
34
.
.
.
s1
s2
sk
. .. .. .. .. .. ..
. . . . . .
..
.
insieme degli stati
i1 i2 …. ii …. u
…. ….
…. ….
stato presente
…. …. ….
stato futuro
ingresso
sj …. sm …. ui
.. .. .. .. .. .. ..
. . .
uscita
Si noti la corrispondenza con il dds di Moore
L’uscita dipende dallo stato presente ma non dall’ingresso, quindi non è necessario indicarla in ogni casella!
Invece, si aggiunge una colonna riservata all’uscita.

## Slide 42: Il modello delle M.S.A. la retroazione diretta dello stato interno (T=0)
u(t) = P(t, i(t-))
  0
stato interno: il riassunto
della “storia passata”
u(t ) = F(s(t),i(t))
S(t) = G(s(t),i(t))
F
G
Ritardo T=0
i(t)
u(t)
S(t)
s(t)
s(t0) = stato iniziale
s(t): stato interno presente
S(t): stato interno futuro
La variazione di i (ingresso) si ripercuote immediatamente sullo stato interno
Il modello non riesce a misurare la durata delle configurazioni di ingresso
Il modello riesce a ricordare la sequenza delle configurazioni di ingresso

## Slide 43: Il modello delle M.S.S. la discretizzazione del tempo e le funzioni F,G
u(t) = P(t, i(t-))
  0
u(tn ) = P (i ,i(t0),i(t1), …., i(tn-1), i(tn))
stato interno: il riassunto
della “storia passata”
u(tn ) = F(s(tn),i(tn))
s(tn+1) = G(s(tn),i(tn))
F
G
Ritardo T
i(tn)
n
u(t )
s(tn+1)
s(tn)
s(t0) = i
t0
tn
T0 T1 T2 T3
t1 t2 t3
Tn-1
Tn
Tn+1
tn+1
Ti : intervalli
di durata T ti : istanti

## Slide 44: Astrazione di un modello per M.S.S. e M.S.A.
La funzione F: S x I  U
I
S
U
S
I
S
La funzione G:
S x I  S
 I, i  S, u  U e le funzioni F e G

## Slide 45: Primo esempio di SINTESI DI UNA RETE SEQUENZIALE ASINCRONA
Come anticipato precedentemente (slide 33), eseguiremo in sequenza i seguenti passi:
- eseguiremo il diagramma degli stati a partire dalla descrizione a parole in due versioni alternative, utilizzando cioè sia il modello di Mealy, sia quello di Moore
- ricaveremo le tabelle di flusso nei due casi
- codificheremo gli stati con variabili binarie (variabili di stato)
- ricaveremo le due tabelle delle transizioni
- disegneremo le mappe di Karnaugh. delle variabili di stato e di uscita (funzioni F e G), avendo cura di assicurarci che le reti G non presentino alee
Infine disegneremo lo schema logico

## Slide 46
22 settembre 2012
i: pulsante
I : {rilasciato,premuto}
RETE SEQUENZIALE CHE CONTROLLA LA LAMPADINA
i
u
pulsante
lampadina
Obiettivo
progettare la rete logica che controlla una lampada da tavolo
Primo passo: Individuare gli insiemi I ed U
Secondo passo: individuare S, F e G a partire dalla descrizione a parole
u: lampadina U : {spenta, accesa}

## Slide 47: u: lampadina
22 settembre 2012
40
U : {spenta, accesa}
i: pulsante
I : {rilasciato,premuto}
Cominciamo a progettare il dds di Mealy
premuto,
accesa
B
rilasciato, spenta
premuto, accesa
Si parte da uno stato stabile che rappresenta le condizioni iniziali «di riposo»
Si applica poi il metodo indicato nella slide 37
Il dds qui sopra non è completo, infatti non abbiamo ancora considerato il ramo uscente da B
quando il pulsante di ingresso viene «rilasciato»
A

## Slide 48: u: lampadina
22 settembre 2012
41
rilasciato, accesa
rilasciato, accesa
premuto,accesa
rilasciato,spenta
premuto,
accesa
A
premuto, spenta
premuto, spenta
rilasciato, spenta
U : {spenta, accesa}
i: pulsante
I : {rilasciato,premuto}
Gli elementi degli insiemi I e U non sono ancora codificati
Possiamo anche disegnare il dds dopo aver codificato in binario gli elementi di I e U cioè gli ingressi e le uscite!
Questo sarà il caso più pratico e frequente
Completamento del dds di Mealy
B
C
D

## Slide 49: lampadina
22 settembre 2012
U : {spenta, accesa}
pulsante
I : {rilasciato, premuto}
RETE SEQUENZIALE CHE CONTROLLA LA LAMPADINA
x
z
pulsante
lampadina
CODIFICA DI I
Codifica degli insiemi I e U
x | 0 | 1
 | rilasciato | premuto
z | 0 | 1
 | Spenta | accesa
CODIFICA DI U
2 alternative, sia per I sia per U
quindi sono sufficienti una variabile binaria per codificare gli elementi di I
e una per gli elementi di U

## Slide 50: z: lampadina
20 novembre 2021
43
0,1
0,1
B
1,1
0,0
1,1
D
1, 0
1, 0
0,0
x: pulsante
DDS di Mealy con I e U codificati in binario
x | 0 | 1
I : | rilasciato | premuto
z | 0 | 1
U: | spenta | accesa
A
Legenda: x, z
C

## Slide 51: DIAGRAMMA Degli Stati (DDS) e Tabella di flusso di Mealy (caso in cui la uscita cambia valore quando si preme il pulsante cioè in corrispondenza del fronte positivo dell’ingresso)
0
A,0
C,1
C,1
A,0
 | 0 | 1
A | A,0 | B,1
B | C,1 | B,1
C | C,1 | D,0
D | A,0 | D,0
A
B
C
D
0,0
1,1
0,1
1,0
1,1
1,0
0,0
0,1
TdF di Mealy
DdS di Mealy
Stato futuro (G) , uscita (F)
Una riga
per ogni stato
Una colonna per ogni configurazione di ingresso
…per ogni stato presente e
per ogni configurazione di ingresso!
A
B
C
D
Stato presente
0 | 1
Legenda: x, z
X
I rami disegnati in blu rappresentano i transitori della rete

## Slide 52: Per capire meglio: forme d’onda di x, STATO e z
x
z
STATO
0
4
2
6
8
s
A
A
C
D
B C
B
1,1
1,1
Legenda: x, z
C
0,1
0,1
A
0,0
D
1,0
1,0
0,0
B
Sulla TdF la variazione dell’ingresso determina il cambio di colonna, e quindi:
Dopo τF l’uscita si aggiornerà
Dopo τG si aggiornerà lo stato, e quindi sulla TdF ci sposteremo di riga
Dopo τF + τG si aggiornerà l’uscita relativa al nuovo stato!
RETE SEQUENZIALE CHE CONTROLLA LA LAMPADINA
x
z
Disegnamo la dinamica dello STATO INTERNO e di z, in risposta alle variazioni di x, per visualizzare il comportamento della nostra RSA dettato dal diagramma degli stati

## Slide 53: CONSIDERAZIONE SULLE USCITE NELLE RSA DI MEALY (esempio: il caso della lampadina che cambia valore premendo il tasto)
memoria
(ritardo τG)
F
(τF)
G
s*
s
i
u
 | 0 | 1
A | A,0 | B, -
B | C,1 | B,1
C | C,1 | 
D |  | 
A
B
C
D
0,0
1,1
1,0
x,z
0,1
1,-
0,1
L’uscita non cambia tra B e C!
1,-
0,0
T.d.T. da completare
Nelle condizioni di stabilità l’uscita deve essere specificata
Per non avere alee sull’uscita, è sufficiente:
  specificare l’uscita nelle sole transizioni in cui l’uscita non cambia
  Individuare espressioni dell’uscita prive di alee
L’uscita cambia tra A e B!

## Slide 54: SINTESI DI MOORE DIAGRAMMA DEGLI STATI E TDF DI MOORE (in questo esempio l’uscita cambia valore quando si rilascia il pulsante – cioè sul fronte negativo dell’ingresso)
 | 0 | 1 | z
A | A | B | 0
B | C | B | 0
C | C | D | 1
D | A | D | 1
AA,0
B,0
C,1
D,1
0
1
0
1
1
1
0
0
Stato futuro (valori della funzione G)
Una riga
per ogni stato
Uscita
(valori della funzione F)
Una colonna per ogni configurazione di ingresso
Sulla TdF la variazione dell’ingresso determina il cambio di colonna, e quindi:
Dopo τG si aggiornerà lo stato
Dopo τF + τG si aggiornerà l’uscita relativa al nuovo stato

## Slide 55: COMPLETAMENTO DELL’ESEMPIO DI SINTESI ci limitiamo al caso della macchina di MOORE CODIFICA DEGLI STATI e Tabella delle Transizioni (T.d.T.)
 | 0 | 1 | z
A | A | B | 0
B | C | B | 0
C | C | D | 1
D | A | D | 1
Una riga
per ogni stato
Uscita
(valori della funzione F)
Una colonna per ogni configurazione di ingresso
 | 0 | 1
0 | A | B
1 | D | C
Si chiama «corsa» una transizione di stato in cui cambiano più di due variabili di stato
Si chiama «corsa critica» una corsa che può portare la rete in uno stato indesiderato
0 | 1 | z
00 | 01 | 0
11 | 01 | 0
11 | 10 | 1
00 | 10 | 1
TdF
A
B
C
D
y 0
y 1
Stato presente
Stato presente
Stato futuro codificato
Uscita
valori della funzione F
TdT
Stato futuro (valori della funzione G)
A | B
D | C
Diagramma delle adiacenze
E’ opportuno puntare a assegnamenti degli stati che portino a T.d.T prive di corse
00
01
11
10
Stato presente codificato
y 0
y 1
X
(*) Ad ogni cambiamento di riga (cioè di stato presente) si ha la variazione di una sola variabile di stato (non ci sono corse)!
(*)
(*)

## Slide 56
Sintesi di RSA: verso lo SCHEMA LOGICO
continua l’esercizio di sintesi a partire dal D.d.S. di MOORE
F
z
y1
Reti SP
prive di alee
di
Y1 e Y0
y0
Schema a blocchi della nostra RSA di MOORE
Con due variabili di stato.
Dobbiamo ora passare allo schema logico (White Box)
F
G
s*
s
i
u
Ritardo
Δt = τG
x
Modello strutturale
delle RSA di MOORE

## Slide 57: SINTESI delle reti F e G della nostra macchina di MOORE TdT, MAPPE e ESPRESSIONI PRIVE DI ALEE
 | 0 | 1 | z
00 | 0 0 | 0 1 | 0
01 | 1 1 | 0 1 | 0
11 | 1 1 | 1 0 | 1
10 | 0 0 | 1 0 | 1
 | 0 | 1
00 | 0 | 0
01 | 1 | 0
11 | 1 | 1
10 | 0 | 1
y 1 y 0
x
 | 0 | 1
00 | 0 | 1
01 | 1 | 1
11 | 1 | 0
10 | 0 | 0
TdT
MAPPE
di Y1 e Y0
y 1 y 0
x
y 0
y 1
x
Y1
Y0
z = F(y1 y0)= y 1
F
G
Y1= x’y0 + xy1
Espressioni di F e G
(sintesi SP)
A
B
C
D
 | 0 | 1
0 | 0 | 0
1 | 1 | 1
y 0
y 1
Y1 Y0
Y1 Y0
MAPPA
di z
Implicante
antialea
+ y1 y0
Y0=

## Slide 58: Perché la variabili di stato futuro non devono presentare alee?
La presenza di un’alea su una variabile di stato futuro potrebbe portare la R.S.A. in stati indesiderati
Infatti:
Nell’ipotesi che una variabile di stato non debba cambiare il verificarsi di una variazione dell’ingresso, ma la sintesi del suo valore futuro presenti un’alea statica,
a causa delle retroazioni dirette nelle R.S.A., ci ritroveremmo l’alea statica in ingresso alla rete G, e quindi ci ritroveremmo in uno stato presente diverso da quello previsto dal D.D.S.
A maggior ragione questo accadrebbe anche in presenza di alea dinamica

## Slide 59
SCHEMA LOGICO
SINTESI SP SENZA ALEE
Y0= black box
Y1= x’y0 + xy1 + y1 y0
z = y1 (MOORE!)
F
G
G
Y1
y0
Y0
z
x
Y0
(Rete SP
priva di alee)
τY1
τY0
y1
F
La presenza di un’alea statica su una variabile di stato futuro porterebbe la R.S.A. In stati indesiderati
Quando la rete si trova nello stato C (11) e l’ingresso passa da 0 a 1,
se non ci fosse il termine antialea la rete finirebbe
erroneamente in uno stato stabile con y1=0 e ingresso 1, cioè nello stato B (01)!
T.d.T.

## Slide 60
Considerazione sul progetto appena eseguito
In entrambe le realizzazioni, ogni variazione di ingresso fa passare da uno stato stabile a un altro stato che rimane stabile con la nuova configurazione di ingresso, per cui:
Ogni variazione di ingresso determina al più una sola variazione dell’uscita. Chiamiamo questo comportamento: comportamento di tipo 1
grazie alle condizioni di stabilità si ha che Y≠y solo nell’intervallo Dt (=τG) successivo a una transizione di ingresso, dopodiché lo stato non cambia finché non si verifica una nuova transizione di una variabile di ingresso,
quindi:
STATO=MEMORIA (delle transizioni avvenute in passato)
s*
F
G
i
u
s
Dt
Dt:
Ritardo della rete G
VINCOLO SUGLI INGRESSI:
Ogni configurazione di ingresso deve mantenersi stabile per almeno Dt !! (cioè per tutta la durata del transitorio di aggiornamento dello stato
Mealy
Moore

## Slide 61: La macchina sequenziale asincrona con comportamento di tipo 1
 Una volta aggiornato, lo stato resta stabile e immutato fino all’arrivo della prossima configurazione di ingresso
Per ottenere il comportamento di tipo 1 (al più una variazione dell’uscita a fronte di una variazione dell’ingresso), è sufficiente (ma non necessario) progettare il diagramma degli stati in modo che lo stato d’arrivo non vari in corrispondenza del nuovo ingresso:
 Lo stato viene aggiornato con il ritardo della rete G
i,
i,
sj
si
Si dice che un dds è «un dds in modo fondamentale» se rispetta la regola suindicata
In questo caso si dice che il dds è primitivo se ogni stato è stabile per una sola configurazione di ingresso
se sj = G( si , i) allora sj = G( sj , i)

## Slide 62: Considerazioni sul diagramma delle adiacenze e sulle transizioni multiple
A | B
D | C
Diagramma delle adiacenze
Supponiamo che per una R.S.A. con comportamento di tipo 1
valga il diagramma delle adiacenze qui a sinistra.
Il diagramma delle adiacenze ci dice che C deve essere adiacente a B, D ed A (e inoltre ci sarà la stabilità in C)
Per ottenere un assegnamento privo di corse servono almeno 3 variabili di stato (infatti con configurazioni di due bit ho due sole configurazioni adiacenti)
In tal caso si può risolvere il problema di evitare le corse aggiungendo una variabile di stato e ricorrendo alle transizioni multiple
00
01
11
10
0
1
A1
B
C
C1
A
D1
D
C2
y2
y1y0
i1, u1
i2, u2
i2, u2
i2, u2
A1
B
A
A
i2, u2
i2, u2
B
Con l’assegnamento qui a sinistra si ottiene
questo frammento di dds
Invece di questo
i1, u1
Corsa eliminata,
comportamento identico, maggiore ritardo!
Esempio:

## Slide 63: Riepilogo sul progetto delle RSA

## Slide 64: Procedimento di sintesi di R.S.A. dalla DESCRIZIONE A PAROLE alla RETE LOGICA
Si può passare da una descrizione a parole del funzionamento di una macchina sequenziale alla R.S. corrispondente eseguendo in sequenza i seguenti passi:
- si decide se progettare una rete di Mealy o di Moore e si costruisce il diagramma degli stati
- si ricava la tabella di flusso
- (si individua la tabella di flusso minima (cioè la tabella col numero minimo di stati))
- si codificano gli stati con variabili binarie (variabili di stato); vedremo che se la R.S. è ASINCRONA, la codifica deve rispettare un vincolo (assegnamento privo di corse critiche)
- si ricava la tabella delle transizioni
- si disegnano le mappe di Karnaugh o le t.d.v. delle variabili di stato e di uscita (funzioni F e G)
- si scrivono le espressioni dello stato futuro e delle uscite (sintesi di F e G); vederemo che se la R.S. è ASINCRONA, la rete G deve rispettare un vincolo (le variabili di stato futuro non devon presentare alee)
- si disegna lo schema logico
Il passo 3 non è strettamente necessario (non studieremo in questo corso tecniche sistematiche per la riduzione del numero degli stati)
Argomento non in programma!

## Slide 65: Modello della struttura delle RSA (vedi anche slide 54)
s*
F
G
i
u
s
Modello del comportamento
delle RSA
M = {I, U, S, F, G}
formato da 3 INSIEMI:
I: i1, i2, …, in alfabeto di ingresso
U: u1, u2, …, um alfabeto di uscita
S: s1, s2, …, sk insieme degli stati
e da 2 FUNZIONI:
F : S  I  U funzione di uscita
G : S  I  S funzione di aggiornamento dello stato interno
Automa a Stati finiti

## Slide 66: MOORE MEALY
memoria
(ritardo)
F
G
s*
s
i
u
memoria
(ritardo)
F
G
s*
s
i
u
Nelle machine di Moore L’uscita cambia solo se cambia lo stato.
L’uscita non dipende dagli ingressi ma solo dallo stato presente!!

## Slide 67: Condizioni necessarie per il corretto funzionamento delle RSA
Requisito sulla codifica delle variabili di ingresso
La configurazione binaria di ingresso può cambiare solo quando lo stato della rete è stabile (cioè a transitori estinti)
  Quindi sono ammesse solo transizioni degli ingressi tra configurazioni a distanza 1
Requisito sulla codifica degli stati
Stati adiacenti devono essere codificati con configurazioni binarie a distanza 1
  Le situazioni in cui la T.d.T. prevede la transizione tra stati con D>1 sono dette «corse». Le corse vanno analizzate una per una, in quanto in alcuni casi in presenza di corsa la rete potrebbe comportarsi in modo diverso da quanto previsto dalla T.d.T. (potrebbe cioè finire in uno stato non desiderato); queste situazioni sono dette «corse critiche» e devono essere eliminate.
Requisito sulle espressioni delle variabili di stato futuro (rete G)
Le uscite della rete G devono essere prive di alee statiche o dinamiche onde evitare che la rete venga a trovarsi in stati non previsti dalla T.d.T.
Ulteriore requisito sui disallineamenti delle variabili di ingresso
La rete G deve essere priva di alee essenziali
  (Questo argomento non è oggetto del corso (alee essenziali potrebbero essere presenti solo in RSA con più di una variabile di stato: si verificano se una var. di stato si stabilizza sul nuovo valore quando un’altra variabile di stato non ha ancora risentito del nuovo valore dell’ingresso che ha già fatto cambiare la prima variabile di stato; in tal caso questo requisito non può essere soddisfatto a livello di progetto logico: deve invece essere considerato a livello circuitale, si veda più avanti il FF-D edge triggered))

## Slide 68: La macchina sequenziale asincrona con comportamento di tipo 1
 Una volta aggiornato, lo stato resta stabile e immutato fino all’arrivo della prossima configurazione di ingresso
Per ottenere il comportamento di tipo 1 (al più una variazione dell’uscita a fronte di una variazione dell’ingresso), è sufficiente (ma non necessario) progettare il diagramma degli stati in modo che lo stato d’arrivo non vari in corrispondenza del nuovo ingresso:
 Lo stato viene aggiornato con il ritardo della rete G
i,
i,
sj
si
Si dice che un dds è «un dds in modo fondamentale» se rispetta la regola suindicata
In questo caso si dice che il dds è primitivo se ogni stato è stabile per una sola configurazione di ingresso
se sj = G( si , i) allora sj = G( sj , i)

## Slide 69
Considerazione sui requisiti
In entrambe le realizzazioni (Mealy e Moore), ogni variazione di ingresso fa passare da uno stato stabile a un altro stato che rimane stabile con la nuova configurazione di ingresso, per cui:
Ogni variazione di ingresso determina al più una sola variazione dell’uscita. Chiamiamo questo comportamento: comportamento di tipo 1
grazie alle condizioni di stabilità si ha che Y≠y solo nell’intervallo Dt (=τG) successivo a una transizione di ingresso, dopodiché lo stato non cambia finché non si verifica una nuova transizione di una variabile di ingresso,
quindi:
s*
F
G
i
u
s
Dt
Dt:
Ritardo della rete G
VINCOLO SUGLI INGRESSI:
Ogni configurazione di ingresso deve mantenersi stabile per almeno Dt !! (cioè per tutta la durata del transitorio di aggiornamento dello stato
Mealy
Moore
STATO=MEMORIA (delle transizioni avvenute in passato)

## Slide 70
RSA: STRUTTURA E SCHEMA LOGICO (CASO DI MOORE)
F
z
y1
Reti SP
prive di alee
di
Y1 e Y0
y0
Schema a blocchi di una RSA di MOORE
con due variabili di stato.
F
G
s*
s
i
u
Ritardo
Δt = τG
x
Modello strutturale
delle RSA di MOORE

## Slide 71: DALLA T.d.F. alla T.d.T. (Es. di R.S.A. di MOORE con due var. di stato CODIFICA DEGLI STATI e Tabella delle Transizioni (T.d.T.)
 | 0 | 1 | z
A | A | B | 0
B | C | B | 0
C | C | D | 1
D | A | D | 1
Una riga
per ogni stato
Uscita
(valori della funzione F)
Una colonna per ogni configurazione di ingresso
 | 0 | 1
0 | A | B
1 | D | C
Si chiama «corsa» una transizione di stato in cui cambiano più di due variabili di stato
Si chiama «corsa critica» una corsa che può portare la rete in uno stato indesiderato
0 | 1 | z
00 | 01 | 0
11 | 01 | 0
11 | 10 | 1
00 | 10 | 1
TdF
A
B
C
D
y 0
y 1
Stato presente
Stato presente
Stato futuro codificato
Uscita
valori della funzione F
TdT
Stato futuro (valori della funzione G)
A | B
D | C
Diagramma delle adiacenze
E’ opportuno puntare a assegnamenti degli stati che portino a T.d.T prive di corse
00
01
11
10
Stato presente codificato
y 0
y 1
X
(*) Ad ogni cambiamento di riga (cioè di stato presente) si ha la variazione di una sola variabile di stato (non ci sono corse)!
(*)
(*)

## Slide 72: Considerazioni sul diagramma delle adiacenze e sulle transizioni multiple
A | B
D | C
Diagramma delle adiacenze
Supponiamo che per una R.S.A. con comportamento di tipo 1
valga il diagramma delle adiacenze qui a sinistra.
Il diagramma delle adiacenze ci dice che C deve essere adiacente a B, D ed A (e inoltre ci sarà la stabilità in C)
Per ottenere un assegnamento privo di corse servono almeno 3 variabili di stato (infatti con configurazioni di due bit ho due sole configurazioni adiacenti)
In tal caso si può risolvere il problema di evitare le corse aggiungendo una variabile di stato e ricorrendo alle transizioni multiple
00
01
11
10
0
1
A1
B
C
C1
A
D1
D
C2
y2
y1y0
i1, u1
i2, u2
i2, u2
i2, u2
A1
B
A
A
i2, u2
i2, u2
B
Con l’assegnamento qui a sinistra si ottiene
questo frammento di dds
Invece di questo
Corsa eliminata,
comportamento identico, maggiore ritardo!
Esempio:

## Slide 73
SCHEMA LOGICO
SINTESI SP SENZA ALEE
Y0= black box
Y1= x’y0 + xy1 + y1 y0
z = y1 (MOORE!)
F
G
G
Y1
y0
Y0
z
x
Y0
(Rete SP
priva di alee)
τY1
τY0
y1
F
La presenza di un’alea statica su una variabile di stato futuro porterebbe la R.S.A. In stati indesiderati
Quando la rete si trova nello stato C (11) e l’ingresso passa da 0 a 1,
se non ci fosse il termine antialea la rete finirebbe
erroneamente in uno stato stabile con y1=0 e ingresso 1, cioè nello stato B (01)!
T.d.T.

## Slide 74: ANALISI delle Reti Sequenziali Asincrone

## Slide 75: Procedimento di analisi di R.S.A.: dalla RETE LOGICA alla sua DESCRIZIONE A PAROLE
22 settembre 2012
Si può passare dallo schema logico di una R.S.A. (con retroazioni dirette) alla descrizione a parole del suo comportamento, eseguendo in sequenza i seguenti passi:
si identificano le variabili di ingresso, di uscita e le retroazioni dirette (cioè le variabili di stato)
si identificano le reti che realizzano G ed F
si scrivono le espressioni di G ed F, cioè le espressioni delle variabili di stato stato futuro e delle uscite
si esegue l’analisi delle espressioni di G e F (si disegnano cioè le mappe di Karnaugh o le t.d.v. delle variabili di stato futuro e di uscita)
si ricava la tabella delle transizioni (t.d.t)
si disegna il diagramma degli stati (d.d.s.)
si descrive a parole il funzionamento della macchina sequenziale a cui corrisponde il d.d.s. disegnato aiutandosi eventualmente con forme d’onda
56

## Slide 76
Esercizio di analisi di RSA
S
R
Q
Si analizzi la rete di figura, tenendo conto dell’ipotesi fatta (R.S = 0)
STEP 1:
Nella rete si riconoscono due ingressi, una uscita e una retroazione diretta
Questa è dunque una RSA con una variabile di stato
Si determini il comportamento di questa rete logica nell’ipotesi che ci sia una configurazione di ingresso proibita:
S e R non siano mai entrambi
contemporaneamente attivi
(cioè si ipotizza che sia sempre S . R = 0)
NQ

## Slide 77
Esercizio di analisi di RSA (STEP 1)
S
R
Q
Due ingressi: S e R
Due uscite: Q e NQ
Quante retroazioni dirette?
Una! Infatti:
Se faccio due «tagli» spezzo la rete in due reti distinte
Se taglio un ramo, ottengo una rete combinatoria (due NOR in serie)
Quindi:
Una variabile di stato (portata dal ramo che abbiamo tagliato)
Si fa l’ipotesi che
sia sempre S . R = 0
NQ

## Slide 78: Quante variabili di stato? UNA! (STEP 1)
S
R
Q
NQ
S
R
Q
NQ
1
2
S
R
Q
NQ
Y
y
1
2

## Slide 79: Trasformiamo la nostra rete per ricavare F e G in forma facilmente analizzabile (STEP 2)
S
R
1
2
Q
NQ
S
1
2
Q
NQ
R’
Dalla slide precedente

## Slide 80: Applichiamo De Morgan (o il principio di dualità) al NOR 2 e ricaviamo F e G in forma SP (STEP 3)
S
1
2
Q
NQ
R’
Q
NQ
S
R’
y
Y
1
2
RSA di Mealy con:
2 ingressi,
2 uscite e
1 var. di stato
Le due uscite NQ e Q sono le uscite dei due NOR
Y = S + y . R’
Q = R’ y
G
F
NQ = Y’= (S + y . R’)’
Dalla slide precedente

## Slide 81: Costruiamo la mappa della variabile di stato futuro (G) e verifichiamo che non ci siano alee (STEP 4)
0
0
1
1
1
0
1
1
Questa espressione è detta
Equazione Caratteristica della
nostra RSA
Y = S + y . R’
0
1
00
01
11
10
y
S R
Se teniamo conto dell’ipotesi che
S e R non siano mai contemporaneamente
attivi (S . R = 0), allora la funzione Y diventa incompleta.
Y = G (S,R, y)
0
1
00
01
11
10
y
S R
0
0
-
1
1
0
-
1
Tutti gli uni adiacenti sono coperti da uno stesso implicante quindi non ci sono alee se cambia un solo ingresso alla volta
G

## Slide 82: COMPLETIAMO LE MAPPE (STEP 4) e COSTRUIAMO LA TABELLA DELLE TRANSIZIONI (STEP 5)
Y = S + y . R’
Q = R’y
G
F
NQ = Y’
0
0,01
-
1,00
1 0 - 1
,1 ,0 ,- ,1
0 1 - 0
,0
1
Y = G (S,R, y)
0
1
00
01
11
10
y
S R
0
0
-
1
1
0
-
1
0
1
00
01
11
10
y
S R
Y, Q NQ
T.d.T. (STEP 5)
Q = R’ y
0
1
00
01
11
10
y
S R
0
0
-
0
1
0
-
1
Omettiamo la mappa di NQ=Y’
e disegnamo la T.d.T
Mappe
(STEP 4)
Dalla slide precedente

## Slide 83: Disegnamo ora il DDS (STEP 6) e diamo una descrizione a parole (STEP 7)
S
R
Q
NQ
0
1
S: SET
R: RESET
0
0,01
-
1,00
1 0 - 1
,1 ,0 ,- ,1
0 1 - 0
,0
1
0
1
00
01
11
10
y
S R
Y, Q NQ
00,01
01,01
00,10
10,10
set = 0, reset = 1
set = 1, reset = 0
Possiamo considerare le uscite indifferenti nelle transizioni!
S R, Q NQ
La rete ha due comandi: set e reset
Il comando di set serve per memorizzare il valore 1, il comando di reset serve per memorizzare il valore 0
Lo stato ricorda quale è stato l’ultimo comando ricevuto (1: set, 0: reset)
La rete analizzata si chiama
FLIP FLOP SET RESET A NOR
NQ
=R’y
In condizioni di stabilità Q è uguale al bit memorizzato (variabile di stato) e NQ è uguale a y’, quindi il FF-SR dà in uscita la variabile di stato sia in forma vera sia in forma negata
T.d.T. dalla slide precedente - in ogni casella: G,F!

## Slide 84: Dinamica dello stato FF-SR sulla tabella delle transizioni
S,R
y 00 01 11 10
0 0 0 - 1
1 1 0 - 1
Y
Questa è una t.d.f in «modo fondamentale» (vedi slide 59) quindi
Il comportamento è di tipo 1: l’uscita cambia solo se cambiano gli ingressi e per ogni nuovo ingresso si ha al più una variazione d’uscita.
S,R
y 00 01 11 10
0 0 0 - 1
1 1 0 - 1
Y
La macchina è asincrona: all’arrivo di un nuovo ingresso si cambia colonna e ci si porta nello stato indicato. In particolare, nel caso del FF-SR questo stato in cui si arriva è sempre stabile.
SET!
RESET!

## Slide 85
Riepilogo della lezione precedente
Esercizio di analisi di RSA
S
R
Q
Si fa l’ipotesi che
sia sempre S . R = 0
NQ
Y = S + y . R’
Q = R’y
G
F
NQ = Y’ = (S + y . R’)’
Mealy o Moore?
La struttura è chiaramente quella di una macchina di Mealy

## Slide 86
Dopo aver ricavato mappe, t.d.t e d.d.s., completiamo l’analisi con la descrizione a parole del comportamento della R.S.A. assegnata (che si chiama Flip Flop SR), tramite ispezione del d.d.s.
Il FF SR è una RSA con una variabile di stato, due ingressi S e R e due uscite, Q e NQ
Se ci si assicura che S.R=0, allora:
se S = R = 0 allora Y=y (lo stato interno non cambia)
se S = 1 allora Y=1 (memorizzo il valore 1 in y)
se R = 1 allora Y=0 (memorizzo il valore 0 in y)
Dunque il FFSR è un bit di memoria che:
può essere posto a zero con R e
può essere posto a 1 con S
In condizioni di stabilità:
l’uscita Q riflette il valore del bit memorizzato
l’uscita NQ è il bit memorizzato in forma negata
G
F
00,01
01,01
00,10
10,10
set = 0, reset = 1
set = 1, reset = 0
S R, Q NQ
0
1

## Slide 87: Possiamo interpretare il FF-SR come macchina di MOORE?
S
R
Q
Q’
Consideriamo il FF-SR a NOR studiato.
Nei data sheets questa realizzazione del FF-SR viene presentata con lo schema logico indicato qui a sinistra:
Q è la variabile di stato : Q=y
Q’ è la variabile di stato negata: Q’ = y’
Ma allora il FF-SR è una rete di Mealy o di Moore?
Dall’analisi effettuata risulta che:
Q= R’y
Q’= NQ = (S+ R’y)’
Quindi, come abbiamo già detto, il FF-SR ha la struttura della macchina di Mealy
Riprendiamo ora dalla slide 80 la sua tabella delle transizioni, che tiene conto del vincolo sugli ingressi (SR=0):
Se, come abbiamo già visto che è lecito fare, mettiamo condizioni di indifferenza sulle transizioni quando l’uscita cambia, otteniamo:
0
0,01
-
1,- -
1 0 - 1
,1 , - ,- ,1
0 - - 0
,0
1
0
1
00
01
11
10
y
S R
Y, Q NQ
%
0
0,01
-
1, 00
1 0 - 1
,1 ,0 ,- ,1
0 1 - 0
,0
1
0
1
00
01
11
10
y
S R
Y, Q NQ

## Slide 88: Quindi IN CONDIZIONI DI STABILITA’ le uscite del FF-SR DIPENDONO SOLO DALLO STATO PRESENTE, pertanto possiamo dire che il FF-SR:
Estraiamo ora dalla T.d.T. le mappe delle due uscite:
….segue dalla slide precedente:
1 - - 1
0
1
00
01
11
10
y
S R
Q = y
0 0 - -
Q
0 - - 0
0
1
00
01
11
10
y
S R
NQ = y’
1 1 - -
ha la struttura della macchina di Mealy
a transitori estinti, cioè in condizioni di stabilità, si comporta come una macchina di MOORE
è corretto disegnare la struttura del FF-SR come mostrato nella slide precedente, in cui si vede che le uscite dipendono solo dallo stato
è corretto rappresentare il FF-SR con il blocco qui a destra:
pertanto:
comando
di set
S Q
y
R Q
y
comando
di reset
y’

## Slide 89: A titolo di esercizio, progettiamo ora il FFSR come macchina di MOORE
set = 1, reset = 0
set = 0, reset = 0
set = 0, reset = 1
0,0
1,1
set = 0, reset = 0
set = 1, reset = 0
S: SET
R: RESET
comando
di set
comando
di reset
S Q
R
bit in
memoria
S R Q
0 0 Q
1 0 1
0 1 0
Descrizione a parole:
Si progetti con MOORE una memoria da un bit, con due ingressi, mai entrambi a 1, così definiti:
comando di set: va posto a 1 se si vuole memorizzare il valore 1
comando di reset: va posto a 1 se si vuole memorizzare il valore 0
Il bit memorizzato non cambia se non si dà nessun comando (cioè se entrambi gli ingressi sono a 0)
Il bit memorizzato (cioè lo stato interno) deve essere visibile sull’uscita Q
Lo stato ricorderà quindi quale è stato l’ultimo comando ricevuto (1: set, 0: reset)
set = 0, reset = 1
DDS

## Slide 90: Si eseguano ora gli altri passi della sintesi e si verifichi che si arriverà alle seguenti espressioni di F e G e al seguente schema logico:
R
Y = S + y . R’
S
Q = y
y
Q
G
F
Si trasformi ora questa rete in rete a NAND, omettendo di visualizzare il ritardo della rete G
Si verifichi che un NAND avrà sull’uscita la y e l’altro NAND, in condizioni di stabilità, avrà sull’uscita y’!

G

## Slide 91: Abbiamo così studiato le due realizzazioni classiche del FF-SR
comando
di set
comando
di reset
S Q
R
bit in
Memoria (in forma vera)
bit in
Memoria (in forma negata)
S R Q
0 0 Q
1 0 1
0 1 0
Q’
S
R
Q
Q’
S’
R’
Q
Q’
Realizzazione a NOR
Realizzazione a NAND
Si dimostri applicando il principio di dualità che le due realizzazioni sono equivalenti

## Slide 92: Riconoscimento del comportamento di una RSA
D.D.S. e T.d.T. descrivono in modo formale e facilmente comprensibile il comportamento della rete
Riusciamo a riconoscere, o, meglio, intuire questo comportamento guardando lo schema logico?
Forse, con un certo sforzo mentale, e con l’aiuto delle forme d’onda che devono essere prima ideate e poi disegnate.
Le forme d’onda possono essere generate dal simulatore logico, ma la scelta di quali forme d’onda generare è lasciata all’intuizione del progettista
R
S
Q = y
y
Q
F
τ2
τ1
τ3
i2

## Slide 93: Stima della durata dei transitori - esempio
Dal D.D.S. sappiamo che con ingresso (0,0) e stato y=0 la rete è stabile, e che l’ingresso (1,1) è considerato proibito
R
S
Q = y
y
Q
F
τ2
τ1
τ3
Se y= 0 è l’ingresso è (0,0), quanto tempo deve restare S a 1 se si desidera che lo stato si aggiorni?
Facciamo l’ipotesi che:
quando l’uscita dell’AND o dell’OR deve passare a 1, valga il ritardo indicato
quando l’uscita passa a 0, il ritardo sia nullo
i2
Sotto queste ipotesi cautelativa:
S deve restare a 1 almeno per τ2 + 2 τ3
cioè il transitorio si estingue dopo τ2 + 2 τ3
e, ovviamente, nessun ingresso può cambiare finchè il transitorio non si è estinto

## Slide 94: SUGGERIMENTI E DOMANDE
Si dimostri che il FF-SR è una rete sequenziale
Prima di proseguire con le Reti Sequenziali Sincrone:
si studino su VIRTUALE le slide al link denominato Flip flop SR - LATCH CD - D e riepilogo sulle RSA (https://virtuale.unibo.it/mod/unibores/view.php?id=1324452) successivo al link che porta a questo file, che contengono:
  un riepilogo sulle R.S.A. e con esempi
  Un riepilogo sull FF-SR
  Una descrizione del LATCH CD e del FF-D
Si scriva poi una descrizione a parole del LATCH CD e lo si progetti a partire da questa descrizione a parole
Si dimostri che questa sintesi è equivalente a quella realizzata a partire dal FF-SR
Si studi sul medesimo file il FF-D e, in particolare, si cerchi di capire a fondo la slide n. 45 (dds del FF-D Master Slave) e le slide dalla n. 51 alla n. 55 (impiego del FF-D nelle Reti Sequenziali Sincrone)
Si ripassino le slide del medesimo file con l’obiettivo di assicurarsi di aver compreso lo studio delle Reti Sequenziali Asincrone svolte fino a questo punto del corso

## Slide 95: RIEPILOGO SUI LATCH STUDIATI Black Box, struttura e equazioni caratteristiche
FF-SR detto anche LATCH SR
EQUAZIONE CARATTERISTICA DEL LATCH CD
Y = CD + C’ y + D y
Y = S + R’y
EQUAZIONE CARATTERISTICA DEL FF-SR
Requisito: S.R = 0
Fatto notevole: Y=y se S=R=0
Comportamento: if C=1 than Y=D else Y=y
C Q
D /Q
S Q
R Q
C
D
LATCH CD
comando
di set
comando
di reset
S Q
R Q
Vista sul bit
in memoria
_
S
R
Q
Q
_
_
Vista sul bit
in memoria
DATO
COMANDO

## Slide 96
Il FF-D come componente «elementare»
delle reti sequenziali sincrone:
Black box e equazione caratteristica
Qn+1 = Dn
D Q
/Q
FF-D (master– slave edge triggered)
WHITE BOX
Il FF-D come componente «elementare»
delle reti sequenziali sincrone
Equazione
Caratteristica
Black Box
Nelle RSS il tempo è una variabile discreta
Gli istanti di tempo considerati sono gli istanti di campionamento dei FF-D (fronti positivi del clock)
L’indice n fa riferimeno all’ennesimo intervallo di tempo scandito dal clock

## Slide 97: Il flip-flop come elemento di ritardo
Q n+1 = D n
equazione caratteristica del FF “D”
(n-1) . T0
n . T0
(n+1) .T0
clock C
D
Q
Q’
uscita Q
Q n-1
Q n
Q n+1
ingresso D
D n-1
D n
D n+1

## Slide 98: RETI SEQUENZIALI SINCRONE
Struttura
Comportamento
Analisi
Sintesi

## Slide 99
Struttura delle Reti Sequenziali Asincrone
s*
F
G
i
u
s
Dt
Dt:
Ritardo massimo della rete G (τG max)
s*[n-1..0]
F
G
i
u
s[n-1..0]
Dt: Tck
Il tempo è una variabile discreta
Lo stato si aggiorna in istanti definiti dai fronti positivi del clock
Struttura delle Reti Sequenziali Sincrone
D[n-1]
…
D1
D0
Q[n-1]
…
Q1
Q0
i, u, s, s*
sono vettori di variabili binarie
Clock
(Segnale periodico di periodo Tck)
Rn
Rn
Registro da n bit:
n FF-D con il clock in comune

## Slide 100: Classificazione dei comportamenti e quindi del grafo degli stati delle Macchine Sequenziali
1: una variazione di ingresso determina (al più) una variazione di uscita (abbiamo già visto questo tipo di d.d.s. nelle Reti Sequenziali Asincrone)
2: una variazione di ingresso determina un numero limitato di variazioni di uscita (solo le RSS possono avere dds di tipo 2! Una RSA con DDS di questo tipo darebbe luogo a un impulso sull’uscita di durata impredicibile!)
3: una variazione di ingresso determina continue variazioni di uscita (solo le RSS possono avere dds di tipo 3! Una RSA con DDS di questo tipo oscillerebbe, cioè non raggiungerebbe mai la condizione di stabilità!)

i1, u1
i2, u2

i2, u2

i1, u1

i2, u2

i2, u3
i2, u3

i2, u1

i2, u2

i2, u3

## Slide 101: La macchina sequenziale asincrona
 Una volta aggiornato, lo stato resta stabile e immutato fino all’arrivo della prossima configurazione di ingresso
Per ottenere il comportamento 1 (al più una variazione dell’uscita a fronte di una variazione dell’ingresso), è sufficiente progettare il diagramma degli stati in modo che lo stato d’arrivo non vari in corrispondenza del nuovo ingresso:
se sj = G( si , i) allora sj = G( sj , i)
 Lo stato viene aggiornato con il ritardo della rete G
i,
i,
sj
si
RICHIAMO

## Slide 102: u: lampadina
22 settembre 2012
79
rilasciato, accesa
rilasciato, accesa


premuto,accesa
rilasciato,spenta
premuto,
accesa


premuto, spenta
premuto, spenta
rilasciato, spenta
Esempio di comportamento di tipo 1:
la lampada da tavolo
i: pulsante
I : {rilasciato,premuto}
Questo comportamento può essere
convenientemente realizzato con una R.S.A.
E’ comunque possibile realizzare questo
comportamento con una R.S.S.
RICHIAMO
U : {spenta, accesa}

## Slide 103: Esempio di comportamento 2: una lavapiatti
Riposo
stop
I cambiamenti di stato avvengono quando il timer segnala che è scaduto il tempo previsto per la fase del ciclo associato allo stato presente.
Riscalda-
mento
Detersivo
& getti
Scarico
acqua
Immissio-
ne acqua
Getti
Scarico
acqua
Immissio- ne acqua
start
Controllo
Timer

## Slide 104: Esempio di comportamento n. 3: il semaforo
t
colore
u(tn) = P(tn)
Le variazioni dell’uscita (colore) sono dovute al trascorrere del tempo
Il grafo degli stati del semaforo corrisponde al comportamento 3 indicato nel lucido 88 (il semaforo passa ciclicamente e con continuità per più stati senza che vi siano ingressi che cambiano)
Questo comportamento può essere realizzato solamente con una rete sequenziale sincrona, cioè con una rete che cambia stato solo in corrispondenza degli istanti ti
Se si realizzasse il grafo del semaforo secondo il modello delle R.S.A. (cioè con retroazione diretta dello stato futuro sullo stato presente, lo stato interno e le uscite oscillerebbero e quindi non assumerebbero mai un valore stabile e definito. Saremmo dunque in presenza di un funzionamento erroneo
Il d.d.s. del semaforo è un esempio di grafo degli stati di un generatore di forme d’onda periodiche. Se il periodo della forma d’onda è T = k * Tck, allora solitamente si avrà:
 numero degli stati nel dds = k
 (tn - tn-1) = Tck

## Slide 105: I problemi di sintesi e di analisi per le reti sequenziali sincrone
SINTESI - Dato un comportamento di tipo 1, 2 o 3, individuare:
 il n° minimo di stati
 la “migliore” realizzazione delle reti di uscita (Funzione F della FSM) e di aggiornamento dello stato interno (Funzione G della FSM)
l  la più “opportuna” frequenza del clock
ANALISI - Dato uno schema logico con gate e flip-flop sincroni, individuare:
 il grafo degli stati
 una descrizione “a parole” del comportamento

## Slide 106: Procedimento di analisi di R.S.S.: dalla RETE LOGICA alla sua DESCRIZIONE A PAROLE
22 settembre 2012
Si può passare dallo schema logico di una R.S.S. (con ritardi sulla retroazione realizzati con FF-D) alla descrizione a parole del suo comportamento eseguendo in sequenza i seguenti passi:
- si scrivono le espressioni di G ed F, cioè le espressioni delle variabili di stato stato futuro (ingressi D dei FF) e delle uscite
- si esegue l’analisi delle espressioni di G e F (si disegnano cioè le mappe di Karnaugh o le t.d.v. delle variabili di stato futuro e di uscita)
- si ricava la tabella delle transizioni (t.d.t)
- si disegna il diagramma degli stati (d.d.s.)
- si descrive a parole il funzionamento della macchina sequenziale sincrona a cui corrisponde il d.d.s. disegnato aiutandosi eventualmente con forme d’onda
Sono ormai diffusi simulatori logici per Personal Computer che costruiscono l’andamento nel tempo delle variabili di uscita di una R.S.S. in funzione di pattern di ingresso scelti dall’operatore.
Il simulatore può essere utilizzato sia in fase di sintesi di una R.S.S. per verificarne il corretto funzionamento, sia in analisi per individuare il comportamento di una R.S.S. assegnata

## Slide 107: Impostazione dell’analisi di una R.S.S. (esempio) Identificazione delle funzioni F e G e scrittura delle relative espressioni
D Q
/Q
D Q
/Q
D Q
/Q
D Q
/Q
I
CK
β
α
γ
δ
α
β
γ
δ
La rete assegnata A è composta da 4 FF-D in cascata e ha:
1 ingresso: I
4 variabili di stato (4 FF-D): yα , yβ , yγ , yδ
4 uscite: α, β, γ, δ
G
F
La rete è di MOORE, infatti le 4 uscite non dipendono dall’ingresso (coincidono con le 4 variabili di stato):
α = yα
β = yβ
γ = yγ
δ = yδ
Yα = I
Yβ = yα
Yγ = yβ
Yδ = yγ
Ricordando che in una R.S.S. le variabili di stato futuro si richiudono lungo gli anelli di retroazione attraverso i FF-D, e ricordando quindi che le Y maiuscole si mandano agli ingressi dei FF-D, scriviamo le espressioni delle Y:
Si disegni ora ai morsetti la RSS assegnata, e poi se ne ridisegni la struttura, mettendo in evidenza le reti F e G

## Slide 108
Rappresentazioni delle Reti Sequenziali Sincrone
F
(α, β, γ, δ)
A
I
Reset Asincrono
La rete assegnata ai morsetti
__
RA
Clock
α β γ δ
α = yα
β = yβ
γ = yγ
δ = yδ
Yδ
Yγ
Yβ
Yα
yα
yβ
yγ
yδ
I
yα
yβ
yγ
Struttura della rete assegnata
con focus sulle reti F e G
Clock
R4
yδ
yγ
yβ
yα
D3
D2
D1
D0
Q3
Q2
Q1
Q0
G
Yα
Yβ
Yγ
Yδ
Yα = I
Yβ = yα
Yγ = yβ
Yδ = yγ
Si disegni ora la t.d.t. e quindi il d.d.s. della rete assegnata

## Slide 109
Rappresentazioni delle Reti Sequenziali Sincrone
F
(α, β, γ, δ)
α = yα
β = yβ
γ = yγ
δ = yδ
Yδ
Yγ
Yβ
Yα
yα
yβ
yγ
yδ
I
yα
yβ
yγ
Clock
R4
yδ
yγ
yβ
yα
D3
D2
D1
D0
Q3
Q2
Q1
Q0
G
Yα
Yβ
Yγ
Yδ
D Q
/Q
D Q
/Q
D Q
/Q
D Q
/Q
I
Clock
β
α
γ
δ
α
β
γ
δ
A
I
Reset Asincrono
La rete assegnata ai morsetti
__
RA
Clock
α β γ δ

## Slide 110: Considerazioni importanti sulle macchine sequenziali sincrone
Nei comportamenti 2 e 3 (definiti nel lucido 97) si hanno variazioni di uscita e stato anche con ingresso costante. Tali variazioni quindi non possono che essere dovute al trascorrere del tempo.
La macchina deve allora essere in grado di misurare il trascorrere del tempo. Ciò viene ottenuto inserendo un ritardo costante, Tck, sul ramo di retroazione della funzione G
Questo ritardo, solitamente chiamato “periodo di clock”, diventa l’unità
di misura del tempo della macchina
Macchine di questo tipo sono quindi realizzate con reti sequenziali sincrone perché
il loro comportamento dipende sia dal trascorrere del tempo sia dal verificarsi di “eventi”.
Nelle macchine sincrone con ingressi sincroni la “durata” di un simbolo di uscita è sempre un multiplo di Tck . Per ottenere una durata pari a k Tck occorrono k transizioni di stato

## Slide 111
Realizzazione della rete sequenziale sincrona
Rete combinatoria
i
Q D
k
Q D
j
x1 xn y1
yk
z1 zm Y1
Yk
z i n = F i (x 1,.., x n , y 1 ,.., y k)n per i = 1, .. , m
y i n+1 = Y i n = G i (x 1,.., x n , y 1 ,.., y k)n per i = 1, .. , k
Il ritardo sulla retroazione viene realizzato con una “rete logica” detta Flip Flop D (FF-D)
Ci vuole un FF-D per ogni variabile di stato

## Slide 112: Il flip-flop come elemento di ritardo
Q n+1 = D n
equazione caratteristica del FF “D”
(n-1) . T0
n . T0
(n+1) .T0
clock C
D
Q
Q’
uscita Q
Q n-1
Q n
Q n+1
ingresso D
D n-1
D n
D n+1

## Slide 113: Vincolo per il corretto funzionamento di una rete sequenziale sincrona
 FFmax: tempo max. di risposta dei FF
 Gmax: tempo max. di risposta della rete comb.
Tck  FFmax + Gmax + SUmin | 
 SU: tempo min. di set up dei FF | 
Campionamento dei Di
Fronte di salita del clock
t
Qui alee!
Q D
y
Y
Devo soddisfare la condizione= tsu >  SUmin
ok
violazione

## Slide 114: Comportamento di una RSS
A,V
B,G
C,R

## Slide 115: Comportamento di una RSS
A,V
B,G
C,R
SP
SF
U
Tck
C
G
F
ti
Ti
T1
T2
T3
T4
T5

## Slide 116: Struttura di una RSS
SP
A,V
B,G
C,R
SF
U
Tck
C
s*
F
G
i
u
s
Rn
Clock (fck)

## Slide 117: Procedimento di sintesi di R.S.S.: dalla DESCRIZIONE A PAROLE alla RETE LOGICA
Si può passare da una descrizione a parole del funzionamento di una macchina sequenziale sincrona alla
R.S.S. corrispondente eseguendo in sequenza i seguenti passi:
- si costruisce il diagramma degli stati
- si ricava la tabella di flusso
- si individua la tabella di flusso minima (cioè la tabella col numero minimo di stati)
- si codificano gli stati con variabili binarie (variabili di stato)
- si ricava la tabella delle transizioni
- si disegnano le mappe di Karnaugh o le t.d.v. delle variabili di stato e di uscita (funzioni F e G)
- si scrivono le espressioni di costo minimo dello stato futuro e delle uscite (sintesi di F e G)
- si disegna lo schema logico inserendo un FF-D sul ramo di retroazione di ogni variabile di stato
- si individua la massima frequenza di clock compatibile con il corretto funzionamente della rete 10 - si realizza il circuito con FF-D e operatori elementari, oppure con dispositivi programmabili
Il passo 3 e la minimizzazione nel passo 7 non sono strettamente necessari; se effettuati portano alla sintesi minima della R.S.S. con FF-D; è possibile, ma ormai in disuso, utilizzare altri tipi di flip flop al posto dei FF-D
Sono ormai di uso comune strumenti di sintesi logica automatica che consentono di passare direttamente dal diagramma degli stati al file di configurazione di circuiti logici programmabili (es. FPGA)

## Slide 118
Un esempio di applicazione del
procedimento di sintesi di RSS
Dalla descrizione a parole alla rete
Presentazione ipertestuale
s*
F
G
i
u
s
Rn
Clock (fck)

## Slide 119: Si progetti la rete sequenziale sincrona che controlli il funzionamento di un semaforo secondo la seguente descrizione a parole
:
il semaforo deve restare verde per 60 sec, giallo per 20 sec e rosso per 60 sec, poi torna verde; quindi ha un comportamento periodico con periodo 140 sec.
L’approccio al progetto è inquadrato nelle prossime due slide
Il progetto è poi sviluppato nelle slide successive

## Slide 120
u(t) = P(t)
La rete logica desiderata non ha ingressi ma deve tener conto dello scorrere del tempo
Il tempo deve essere discretizzato (cioè suddiviso in intervalli Tn)
L’uscita varia con andamento periodico: in questo esempio ogni 7 Tn il ciclo si ripete identicamente
L’uscita non dipendendo dagli ingressi, dipende da quanti intervalli di tempo sono passati dall’inizio del ciclo; dunque il sistema deve saper contare da 0 a 6 e deve ricordare il valore del conteggio
Dunque il sistema deve disporre di una memoria interna aggiornata agli istanti ti: Il valore del conteggio riassume la storia passata del sistema
Il riassunto della storia passata (o memoria del sistema) si chiama anche: stato interno presente del sistema
L’uscita u(Tn) dipende dallo stato interno nello stesso intervallo Tn
Questo comportamento è detto: sequenziale sincrono
sequenziale significa “con stato interno che influenza l’uscita”
sincrono significa che lo stato interno può cambiare solo in determinati istanti di tempo (quelli che separano Tn da Tn+1)
Le reti logiche che realizzano questo tipo di comportamento
si chiamano: reti logiche sequenziali sincrone
t
V
G
R
V
t3
t5
t6
t0
t1
t2
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
t7
t8
t9
T7
T8
T9
Inquadramento dei requisiti e delle caratteristiche del progetto (due slides)

## Slide 121: Obiettivo: realizzare lo schema logico della macchina binaria che controlla il semaforo
Il comportamento del semaforo è specificato dalle funzioni F: S  U e G: S  S
rete
sequenziale
sincrona
z1
z2
z3
clock
Il sistema di elaborazione che dobbiamo progettare è un sistema BINARIO; è cioè un sistema in grado di trattare solamente variabili binarie.
Quindi è necessario che tutti le informazioni trattate (gli insiemi S e U) siano tradotte in sequenze di zeri e uni.
Questa operazione è detta “codifica”
dobbiamo dunque codificare gli stati con variabili binarie che chiameremo “variabili di stato interno”
dobbiamo codificare i simboli di uscita con “variabili binarie di uscita”
BLACK BOX
del progetto sviluppato nelle prossime slide
ATTENZIONE!
la BLACK BOX è
sempre lo «STEP 0» di ogni progetto!

## Slide 122: Procedimento di sintesi di R.S.S.: dalla DESCRIZIONE A PAROLE alla RETE LOGICA
Si può passare da una descrizione a parole del funzionamento di una macchina sequenziale sincrona alla R.S.S. corrispondente eseguendo in sequenza i seguenti passi:
1 - si costruisce il diagramma degli stati
2 - si ricava la tabella di flusso
3 - si individua la tabella di flusso minima (cioè la tabella col numero minimo di stati)
4 - si codificano gli stati con variabili binarie (variabili di stato), senza curarsi delle corse
5 - si ricava la tabella delle transizioni
6 - si ricavano le TdV o le mappe delle variabili di stato e di uscita (funzioni F e G)
7 - si esegue la sintesi di dette TdV (sintesi di F e G), senza curarsi delle alee
8 - si disegna lo schema logico inserendo un FF-D sul ramo di retroazione di ogni variabile di stato
9 - si individua la massima frequenza di clock compatibile con il corretto funzionamente della rete
10 - si realizza fisicamente la rete progettata
Sono di uso comune strumenti di sintesi automatica che consentono di passare direttamente dal diagramma degli stati al file di configurazione di circuiti logici programmabili (es. FPGA)

## Slide 123: Il grafo degli stati del semaforo (STEP 1)
A,V
B,V
C,V
E,R
F,R
G,R
D,G
Ogni ramo rappresenta la transizione da stato presente a stato futuro
Dal grafo sarà possibile ricavare le funzioni F e G, e quindi la T. d. F.
Le transizioni di stato avvengono in corrispondenza degli impulsi di clock
t
V
G
R
V
t3
t5
t6
t0
t1
t2
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
t7
t8
t9
T7
T8
T9
Abbiamo un comportamento che si ripete all’infinito; questo comportamento lo dobbiamo ritrovare sul dds
Optiamo per un grafo di MOORE: all’interno di ogni nodo indichiamo i simboli dello stato e dell’uscita, e a ogni stato associamo la relativa configurazione di uscita.
Tck=20s!

## Slide 124: Trasformazione del grafo degli stati di MOORE in tabella di flusso (STEP 2)
Non essendoci ingressi, il nostro grafo ha un solo ramo uscente per ogni nodo: quindi la tabella di flusso di MOORE avrà una sola colonna per la stato futuro. Possiamo allora condensare tutte le informazioni contenute nel grafo in tre colonne come segue:
Stato presente
Stato futuro
A
B
C
E
F
G
D
B
A
G
F
E
C
D
F: S  U
uscita
V
R
R
R
G
V
V
G: S  S
A,V
B,V
C,V
E,R
F,R
G,R
D,G
Una riga per ogni stato
Una colonna per lo stato presente
Una colonna per rappresentare i rami uscenti da ogni nodo (cioè le corrispondenze stato presente  stato futuro)
Una colonna per rappresentare il valore dell’uscita in ogni nodo

## Slide 125: La Tabella di Flusso descrive in modo compatto le due funzioni combinatorie F e G
t
V
G
R
V
t3
t5
t6
t0
t1
t2
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
t7
t8
t9
T7
T8
T9
Stato presente
Stato futuro
A
B
C
E
F
G
D
B
A
G
F
E
C
D
F: S  U
uscita
verde
rosso
rosso
rosso
giallo
verde
verde
G: S  S
Commento sullo STEP 3 della sintesi (riduzione del numero degli stati):
I nostri sette stati sono tutti necessari per descrivere il comporatamento del semaforo, quindi questa è già la tabella di flusso minima

## Slide 126: Codifica degli stati e delle uscite (STEP 4)
La codifica è arbitraria
Codifica degli stati: per codificare 7 informazioni sono necessarie 3 variabili binarie; la configurazione non assegnate darà origine a condizioni di indifferenza sull’uscita e sullo stato futuro
Codifica delle uscite: Scegliamo una codifica «1 su n». Questa codifica è ridondante (basterebbero anche due bit)
t
V
G
R
V
t3
t5
t6
t0
t1
t2
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
t7
t8
t9
T7
T8
T9
Stato
Codifica
y2 y1 y0
A
B
C
E
F
G
D
0 0 0
1 1 0
1 0 1
1 0 0
0 1 1
0 0 1
0 1 0
1 1 1
-
Uscita
Codifica
z3 z2 z1
Acceso verde
1 0 0
Acceso giallo
Acceso rosso
0 1 0
0 0 1

## Slide 127: La tabella delle transizioni (STEP 5)
Se si applica alla tabella di flusso la codifica degli stati e delle uscite si ottiene una nuova tabella detta tabella delle transizioni
La tabella delle transizioni esprime in forma binaria le funzioni F e G!!
Le funzioni F e G sono combinatorie
Stato
presente
A
B
C
E
F
G
D
Stato presente
y2 y1 y0
Stato futuro
0 0 0
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 0 1
1 1 0
0 1 1
1 1 1
-
001
000
110
101
100
010
011
-
-
F: S  U
Uscita z3 z2 z1
100
001
001
001
010
100
100
G: S  S
Si pone ora il problema di progettare
le 6 reti combinatorie che realizzano
le sei funzioni binarie Y2 Y1 Y0 e
z3 z2 z1
Si noti che le variabili di stato presente si indicano con y minuscola
mentre le variabilidi stato futuro (uscite della rete G)
si indicano con la Y maiuscola
Per realizzare le sei funzioni Y2 Y1 Y0 e z3 z2 z1
Possiamo applicare il metodo della sinteisi minima
(non è infatti necessario preoccuparsi delle alee)

## Slide 128: La mappe e le espressioni delle funzioni F e G (STEP 6 e STEP 7)
Disegnamo ora, a titolo di esempio, tre delle sei mappe di Karnaugh che portano alla sintesi desiderata. Decidiamo di fare la sintesi delle sole funzioni Y2 z1 e z2 e determiniamone le tre espressioni SP minime. La sintesi delle altre 3 funzioni delle 3 variabili y2 y1 e y0 è lasciata allo studente.
Stato
Presente
(simbolo)
A
B
C
E
F
G
D
-
Stato presente
y2 y1 y0
Stato futuro
Y2 Y1 Y0
0 0 0
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 0 1
1 1 0
0 1 1
1 1 1
001
000
110
101
100
010
011
-
-
F: S  U
Uscite z3 z2 z1
100
001
001
001
010
100
100
G: S  S
Per realizzare le sei funzioni Y2 Y1 Y0 e z3 z2 z1
Possiamo applicare il metodo della sinteisi minima
(non è infatti necessario preoccuparsi delle alee)
T.d.T.
00
01
11
10
0
1
0
0
1
0
1
1
-
0
y2
y1y0
Y2
Y2 = y2 y1‘ + y1 y0
00
01
11
10
0
1
0
0
0
0
1
1
-
1
y2
y1y0
z1
z1 = y2
00
01
11
10
0
1
0
0
1
0
0
0
-
0
y2
y1y0
z2
z2 = y1 y0

## Slide 129: La rete logica sequenziale sincrona che controlla il semaforo (STEP 8)
Altre 4
reti logiche
combinatorie
uscita u
z1
z2
z3
u = F(s)
Y2
Y1
Y0
stato futuro S = G(s)
y2
y1
y0
stato presente s
s(tn+1) = S(tn)
FF-D
Q D
FF-D
Q D
FF-D
Q D
T= 20 secondi
Ad ogni fronte positivo di clock si aggiornano le variabili di stato
Le reti combinatorie che realizzano le funzioni F e G operano tutte in parallelo
Queste due affermazioni valgono sempre, per tutte le RSS

## Slide 130: Calcolo della massima frequenza di funzionamento della rete progettata (STEP 9)
Tck  FFmax + Gmax + SUmin
Si applichino queste formule al caso dell’esercizio appena svolto!
fckMAX = 1/TckMIN
TckMIN = Tck
s*
F
G
i
u
s
Rn
Clock (fck)
Ad ogni fronte positivo di clock si aggiornano le variabili di stato
Le reti combinatorie che realizzano le funzioni F e G operano tutte in parallelo
Queste due affermazioni valgono sempre, per tutte le RSS
G
F
114

## Slide 131: Variazione del comportamento del semaforo e suo impatto sul grafo degli stati
Riprendiamo il grafo degli stati del semaforo

## Slide 132: Soluzione 1
A,V
B,V
C,V
E,R
F,R
G,R
D,G
0
0
H,R
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
Analizzare attentamente, quindi eseguire tutti i passi della sintesi
Come cambia il d.d.s. se aggiungiamo al semaforo un ingresso binario che, quando è attivo, fa diventare rosso il semaforo al prossimo impulso di clock? Successivamente, il semaforo dovrà tornare verde al primo impulso di clock in cui questo ingresso non sarà attivo.
La scritta indicata sul ramo
identifica la configurazione binaria
degli ingressi associata alla transizone

## Slide 133
S0,V
S1,V
S2,V
S4,R
S5,R
S6,R
S3,G
0
0
0
0
0
-
0
1
1
1
1
1
Soluzione 2: Con riferimento alla Soluzione 1, gli stati G e H sono indistinguibili tra loro in quanto hanno la stessa uscita e per ogni configurazione di ingresso hanno lo stesso stato futuro; quindi possono essere sostituiti da un solo stato (soluzione 2)
Il trattino associato a questo ramo indica che qualunque sia la configurazione binaria
degli ingressi si avrà la transizone associata al ramo
1

## Slide 134
Si lascia allo studente il completamento della sintesi
Si ricorda che la TdF dovrà avere 4 colonne, infatti:
Essendoci una variabile di ingresso, il nostro grafo ha due rami uscenti per ogni nodo.
Quindi la tabella di flusso di MOORE avrà due colonne per la stato futuro.
Possiamo allora condensare tutte le informazioni contenute nel grafo in quattro colonne come segue:
Una riga per ogni stato
Una colonna per lo stato presente
Due colonne (una per il valore 0 dell’ingresso e una per il valore 1 dell’ingresso) per rappresentare i rami uscenti da ogni nodo (cioè le corrispondenze stato presente  stato futuro per ogni configurazione di ingresso)
Una colonna per rappresentare il valore dell’uscita in ogni nodo

## Slide 135
Riepilogo sulla classificazione
delle macchine digitali
e sul loro comportamento nel tempo Forme d’onda di riferimento

## Slide 136: Classificazione delle macchine
° Un “orologio” esterno (clock) suddivide il tempo in intervalli tutti eguali, durante i quali ingresso, uscita e stato sono per ipotesi costanti. L’aggiornamento dello stato avviene nell’istante che delimita due intervalli consecutivi (istante di sincronismo).
Macchina | Comp. | Evento | Uscita | Stato
combinatoria | 1 | nuovo ingresso i | u = F(i) | un solo stato
asincrona | 1 | nuovo ingresso i aggiorn. immediato | u = F(s,i) = F(s*,i) | s*=G(s,i) s*=G(s*,i)
sincrona | 2, 3 | intervallo n-esimo aggiorn. alla fine ° | un = F(sn,in) | s*n=G(sn,in) sn+1= s*n

## Slide 137: La macchina combinatoria
ingresso
i
j
k
tn
uscita F(i) F(j) F(k)
ritardo p
p : intervallo di tempo impiegato per il calcolo di F
tn+1

## Slide 138: La macchina asincrona
22 settembre 2012
123
stato presente
s
ingresso
j
i
s*
F(i,s*)
= G(i,s*)
p : intervallo di tempo impiegato per il calcolo di F e di G
t
ritardo p
stato futuro
s = G(j,s)
s* = G(i,s)
uscita
F(j,s)
F(i,s)

## Slide 139: La macchina sincrona
124
T0 : intervallo di tempo in cui la macchina non modifica il suo stato
tn
tn+1= tn + T0
ingresso
i n-1
i n
i n+1
stato presente
s n-1
s n
s n+1
ritardo p
stato futuro
G(in,sn)
uscita
F(in,sn)
p : intervallo di tempo impiegato dal calcolo di F e di G (in parallelo!)

## Slide 140
s*
F
G
i
u
s
Dt
Nelle RSA con d.d.s. di tipo 1,
grazie alle condizioni di stabilità si ha che Y≠y
solo nel transitorio, e cioè nell’intervallo Dt
successivo a una transizione di ingresso, dopodiché lo stato non cambia finché non si verifica una nuova transizione di una variabile di ingresso,
quindi:
STATO=MEMORIA
Richiamo sulle Reti Sequenziali Asincrone
(per non dimenticare!)
Dt:
ritardo della rete G
VINCOLO SUGLI INGRESSI:
Ogni configurazione di ingresso deve mantenersi stabile per almeno Dt !! (altrimenti si ha violazione del requisito di cambiamento di una sola variabile di ingresso alla volta)