## Slide 1
In volo verso l’esame!

## Slide 2: Il grafo degli stati della RSS di controllo di un semaforo
A,V
B,V
C,V
E,R
F,R
G,R
D,G
Ogni nodo rappresenta uno stato, e a ogni stato è associato una configurazione di uscita
Grafo di MOORE: all’interno di ogni nodo indichiamo i simboli dello stato e dell’uscita
Ogni ramo rappresenta la transizione da stato presente a stato futuro
Non essendoci ingressi, c’è un solo ramo uscente per ogni nodo
Le transizioni di stato avvengono in corrispondenza degli impulsi di clock
t
V
G
R
V
t3
t5
t6
t0
t1
t2
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
t7
t8
t9
T7
T8
T9
Questo è il d.d.s. di un contatore!
s*
F
G
u
s
clock
Registro

## Slide 3: Controllo della dinamica del semaforo con ingressi esterni: il reset sincrono
Abbiamo aggiunto un ingresso x1 che agisca come segue:
Se , quando arriva il momento della transizione di stato, e cioè in corrispondenza del fronte positivo del clock, si ha x1=1, allora la rete va nello stato I (cioè l’ultimo stato in cui il semaforo è rosso)
analogamente, se in corrispondenza del fronte positivo del clock si ha x1 = 0, il semaforo funziona con la stessa dinamica della slide precedente
t
V
G
R
V
t3
t5
t6
t0
t1
t2
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
t7
t8
t9
T7
T8
T9
x1 agisce sul fronte positivo del clock, e ha l’effetto di portare in modo sincrono la rete in uno stato prefissato
Un ingresso che determina questo comportamento si chiama «reset sincrono»!
A,V
B,V
C,V
E,R
F,R
I,R
D,G
0
0
0
0
0
-
0
1
1
1
1
1
s*
F
G
u
s
clock
Registro
x1
Consideriamo questo d.d.s.
Un vigile che controllasse x1 avrebbe il potere di forzare il rosso oppure di lasciare che il semaforo funzioni regolarmente con il suo comportamento periodico

## Slide 4: Controllo della dinamica del semaforo con ingressi esterni: l’ingresso di enable
Abbiamo aggiunto un ingresso x0 che agisca come segue:
Se in corrispondenza del fronte positivo del clock si ha x0=1, la rete va nello stato previsto dal contatore free-running
Se in corrispondenza del fronte positivo del clock si ha x0 = 0, allora Il semaforo resta nello stesso stato (SF=SP se x0 =0)
t
V
G
R
V
t3
t5
t6
t0
t1
t2
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
t7
t8
t9
T7
T8
T9
x1 agisce sul fronte positivo del clock, e ha l’effetto di impedire alla rete di cambiare stato (quando x0=0)
Un ingresso che determina questo comportamento si chiama «enable»!
s*
F
G
u
s
clock
Registro
x0
Consideriamo questo d.d.s.
Un vigile che controllasse x0 avrebbe il potere di bloccare il semaforo nello stato in cui si trova, oppure di lasciare che il semaforo funzioni regolarmente con il suo comportamento periodico
A,V
B,V
G,R
F,R
1
C,V
D,G
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
x0
E,R
0
1

## Slide 5: Contatori
Un CONTATORE è una RSS di MOORE con dds ad anello
Se non ci sono ingressi di controllo:
Il contatore resta un periodo di CK in ogni stato
Il suo comportamento è periodico
Il contatore senza ingressi di controllo è detto anche free running
A,0
B,1
F,5
E,4
d.d.s. di un contatore per 6
C,2
D,3
Se vogliamo progettarlo,
Qual è la sua «Black Box»?
Qual è il numero minimo di var. di stato?
Qual è il numero minimo di var. di uscita?
Il controller del semaforo visto a lezione è un esempio di contatore per 7 con 3 uscite
reset asincrono (inizializzazione)
C 6
/RA
u2 u1 u0
CLOCK
Notes: Risposta: ovviamente dipende dalla codifica!

## Slide 6: Riepilogo sui comportamenti e quindi sul grafo degli stati delle Macchine Sequenziali
1: una variazione di ingresso determina (al più) una variazione di uscita (abbiamo già visto questo tipo di d.d.s. nelle Reti Sequenziali Asincrone)
2: una variazione di ingresso determina un numero limitato di variazioni di uscita (solo le RSS possono avere dds di tipo 2! Una RSA con DDS di questo tipo darebbe luogo a un impulso sull’uscita di durata impredicibile!)
3: una variazione di ingresso determina continue variazioni di uscita (solo le RSS possono avere dds di tipo 3! Una RSA con DDS di questo tipo oscillerebbe, cioè non raggiungerebbe mai la condizione di stabilità!)

i1, u1
i2, u2

i2, u2

i1, u1

i2, u2

i2, u3
i2, u3

i2, u1

i2, u2

i2, u3
I contatori hanno il d.d.s. di tipo 3!

## Slide 7: Dinamica di un contatore senza ingressi di controllo con più variabili di uscita (ogni variabile di uscita è periodica con periodo max pari al numero degli stati)
CONTATORE: RSS di MOORE con dds ad anello
Se non ci sono ingressi di controllo, il contatore resta in ogni stato per un periodo di CK
A,0
B,1
F,5
E,4
d.d.s.
C,2
D,3
t0
T2
T1
T5
T4
T3
T6
T8
T7
T9
T11
T10
T14
T13
T12
Clock
X
SP
SF
U
C
D
2
E
3
D
E F A B C D E F A B C
F A B C D E F A B C D
4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2
Periodo pari al numero degli stati……

## Slide 8: Dinamica di un contatore senza ingressi di controllo
A,1
B,1
F,0
E,0
d.d.s.
C,0
D,0
t0
T2
T1
T5
T4
T3
T6
T8
T7
T9
T11
T10
T14
T13
T12
Clock
X
SP
SF
U
C
D
0
E
0
D
E F A B C D E F A B C
F A B C D E F A B C D
0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
Il periodo pari al numero degli stati……
Se non ci sono ingressi di controllo, il contatore è un generatore di forme d’onda periodiche
definita tramite la funzione F
In ogni periodo di clock il valore dell’uscita è quello associato allo stato presente in quel periodo di clock!
In questo esempio c’è un solo bit in uscita

## Slide 9: Dinamica di un contatore senza ingressi di controllo
A,1
B,1
F,0
E,1
d.d.s.
C,0
D,1
t0
T2
T1
T5
T4
T3
T6
T8
T7
T9
T11
T10
T14
T13
T12
Clock
X
SP
SF
U
C
D
0
E
1
D
E F A B C D E F A B C
F A B C D E F A B C D
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
La f.o. di periodo 3 si ripete due volte nell’anello: 6 è uguale a 3 * 2  3 è sottomultiplo di 6
Se non ci sono ingressi di controllo, il contatore è un generatore di forma d’onda periodica di periodo pari al
numero degli stati, o a un suo sottomultiplo!
La f.o. si ripete un numero intero di volte nell’anello

## Slide 11: Dinamica di un contatore con ingressi di controllo
Si può controllare la dinamica di un contatore con opportuni ingressi di controllo SINCRONI.
Il caso più semplice: l’ingresso di Enable (E)
Descrizione del comportamento: Se E=1 il contatore conta; se E=0 il contatore resta nello stato in cui si trova cioè: il contatore cambia stato solo se si ha E=1 quando arriva il fronte positivo del clock
A,0
B,1
F,5
E,4
1
d.d.s. (automa) di un contatore per 6 con ingresso di Enable
C,2
D,3
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
E
t0
T2
T1
T5
T4
T3
T6
T8
T7
T9
T11
T10
T14
T13
T12
Clock
E
SP
SF
Z
3
3
3
3
A
B
B
0
1
C
D
D
2
C
D
D
D
E
D
D
D
E
4
F
5
5
5
0
F
F
F
F
F
A
A
B
E
/RA
Q2 Q1 Q0
Ingresso di reset asincrono
indipendente dal CLOCK e dall’automa
(requisito per l’inizializzazione delle R.S.S.!)

## Slide 12: 4 modi di descrivere un contatore (2 modi in questa slide)
1: Denominazione (nome)
  Nella denominazione includeremo:
    La codifica degli stati e delle uscite
    la base di conteggio (cioè per quanto conta)
    Il riferimento agli ingressi di controllo
  Esempio: contatore «BINARIO», per 6, con ingresso di ENABLE
      in questo esempio:
        si intende che stati e uscite coincidono, zi = yi ed evolvono secondo il sistema di numerazione binario
      per 6 significa che conta da 0 a 5
2: Ai morsetti
  Ingressi
  Uscite
  ID della codifica di S e U
E
/RA
Q2 Q1 Q0
Ingresso di reset asincrono (inizializzazione), indipendente dal CLOCK e dall’automa
CLOCK
OSC
Uscita di un’altra RSS con le stesso CLOCK
Se invece connettiamo E a 1, il contatore avanza a ogni fronte positivo di clock
3 uscite che mostrano lo stato presente agli utilizzatori
(Solo E controlla l’automa)
C B 6
Notes: Il contatore conta i periodi di clock in cui E è stato ad 1! Quindi
con questo schema
possiamo contare eventi della durata di un periodo di clock:
Es.: se E =1 per due TCK, contiamo due eventi

## Slide 13: 4 modi di descrivere un contatore (terzo modo)
3: Descrizione del comportamento:
    Automa
    Forme d’onda
A,0
B,1
F,5
E,4
1
d.d.s. (automa) del CB6 con ingresso di Enable
C,2
D,3
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
E
t0
T2
T1
T5
T4
T3
T6
T8
T7
T9
T11
T10
T14
T13
T12
Clock
E
SP
SF
Z
A
B
B
0
1
2
3
3
3
3
C
C
D
D
D
D
D
E
D
D
D
E
4
F
5
5
5
0
F
F
F
F
F
A
A
B
E

## Slide 14: Contatori: esempio di realizzazione
CONTATORE: RSS di MOORE con dds ad anello
Se non ci sono ingressi di controllo, il contatore resta un periodo di CK in ogni stato
00,00
01,01
10,11
11,10
y1y0
d.d.s. con stati e uscite codificate
A,0
B,1
D,3
C,2
d.d.s.
Stato Iniziale: A
T.d.T.
 | Y1 Y0 | z1 z0
00 | 01 | 00
01 | 11 | 01
11 | 10 | 10
10 | 00 | 11
 | z1 | z0
00 | 0 | 0
01 | 0 | 1
11 | 1 | 0
10 | 1 | 1
 | Y1 | Y0
00 | 0 | 1
01 | 1 | 1
11 | 1 | 0
10 | 0 | 0
y1y0
y1y0
y1y0
y0 y1 | 0 | 1
0 | A | B
1 | D | C
Codifica degli stati
Uscite codificate in binario (z1 e z0)
Y1= y0
Y0= /y1
G
F
z1= y1
z0 = y1 XOR y0
Si disegni lo schema logico
Si riesegua il progetto codificando in binario stati e uscite, in modo da ottenere zi=y i

## Slide 15: 4 modi di descrivere un contatore (quarto modo)
4: Struttura: reti F e G, numero di variabili di stato
  Si può pervenire alla struttura in vari modi, e in particolare:
    con il noto procedimento di sintesi in sei passi: ddsT.d.F codifica degli stati  T.d.T.  mappe  Sintesi delle reti F e G
    Adottando la codifica degli stati secondo il sistema di numerazione binario e applicando la regola: SF = SP+1 (ove + è l’operatore di somma aritmetica). In questo caso la rete G si riduce a un sommatore da n bit (ove n è il numero di var. di stato necessarie), complementato da eventuali reti di preelaborazione necessarie a fissare la base di conteggio e a gestire eventuali ingressi di controllo (es. ingressi di Enable, Reset Sincrono, Load, Up e Down).
    Adottando altri schemi di codifica, (es. contatore Johnson, contatore ad anello) che portano direttamente (cioè in modo immediato) allo schema logico.
E’ bene ricordare sempre che, se il codice utilizzato per la codifica degli stati non coincide con il codice desiderato in uscita, allora la funzione F sarà un transcodificatore,
cioè una rete combinatoria che converte le configurazioni binarie di ogni stato nella corrispondente configurazione di uscita secondo la codifica desiderata

## Slide 16: Esempio di contatore del secondo tipo indicato nella slide precedente: una struttura per il contatore binario free running per 16
SF = SP+1
IMPORTANTE
La rete G è un adder da 4 bit con CI=1
Ci sono 4 FF-D e quindi 4 variabili di stato
La conf. di uscita è uguale allo stato presente:
  U = Q[3..0] per cui U = SP (cioè zi = Qi = yi )
Lo stato futuro SF è l’uscita del sommatore, quindi:
  SF= (SP+ 0 + CI) mod 16 = (SP+1) mod 16
z0
z1
z2
z3
Quindi il d.d.s., avrà 24, cioè 16 stati e può essere visualizzato così:
0,0
1,1
15,15
k,k
d.d.s.
2,2
k-1,k-1
Con un contatore per 2n
posso realizzare qualunque forma d’onda di periodo 2n
o un suo sottomultiplo, definendo opportunamente l’uscita in ciascuno stato
Quindi con questo contatore per 16 posso realizzare qualunque forma d’onda di periodo 16, 8, 4, 2

## Slide 17: Riassunto della lezione precedente (introduzione ai contatori)
Definizione di contatore (RSS di Moore con DDS ad anello)
4 modi per descrivere un contatore:
  A parole
  Ai morsetti
  Con il dds e con le relative forme d’onda
  Con la struttura
diversi approcci alla costruzione della struttura di un contatore
ingressi di controllo sincroni (E, UP/down#, Load, Reset Sincrono)
Ora dovremo acquisire dimestichezza con:
  L’impiego dei contatori per 2n come divisori di frequenza (generatori di forme d’onda con duty cycle del 50%)
  La costruzione di contatori complessi per concatenazione di contatori più semplici (es. contatori in base 10, orologio/calendario, etc.)
  L’impiego dei contatori (in particolare come generatori di forme d’onda, contatori di eventi, misuratori del tempo)

## Slide 18
CONTATORI BINARI PER 2 n
Dinamica delle variabili di stato
I CONTATORI BINARI PER 2 n
sono divisori di frequenza per 2i (con i compreso tra 1 e n)

## Slide 19
STATO
(in decimale)
0 1 2 3
4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
0 1 2 3
STATO
(in binario)
Il contatore binario per 2n
come divisore di frequenze con forma d’onda quadra e duty cycle 50%
Periodo di Q0:
2 TCK
Periodo di Q1:
4 TCK
Periodo di Q2:
8 TCK
Periodo di Q3:
16 TCK

## Slide 20: Espressioni del CB16 free running
Y3 = y3 xor (y0. y1. y2)
Y2= y2 xor (y0 . y1)
Y1 = y1 xor y0
Y0 = 1 xor y0 = y0’
Possibili espressioni della Rete G del CB16 «free running» (cioè senza ingressi di controllo, con DDS ad anello, con un solo ramo uscente da ogni stato)
Nella slide precedente possiamo notare che in CB16 ogni variabile di stato commuta quando tutte le variabili di stato meno significative valgono 1 (es. Q2 commuta se e solo se Q1 = Q0 = 1).
Quindi se facessimo la sintesi del CB16 free running partendo dal d.d.s., (ricordando che l’operatore xor a due ingressi fa commutare il secondo ingresso se il primo vale 1), sicuramente arriveremmo a una possibile rete G (4 mappe di 4 variabili!) in cui le espressioni dello stato futuro sono:

## Slide 21
Contatori binari free running
con base di conteggio k arbitraria
a partire da un contatore binario per 2 n
(Deve essere k < 2 n )

## Slide 22: Esempio: modifichiamo il d.d.s. del contatore binario per 2 4 in modo da ottenere un d.d.s. ad anello di k stati
0,0
1,1
15,15
k,k
d.d.s.
2,2
k-1,k-1
Dobbiamo cioè modificare lo stato futuro dello stato k-1 come segue:
SF(k-1) = 0 cioè G(k-1) = 0 (la rete G genera SF)
Quindi dobbiamo modificare la rete G in modo che quando riconosce di essere nello stato k-1,
Mette a 0 tutte le variabili di stato futuro
Per riconoscere lo stato k-1 possiamo ad esempio:
Decodificare lo stato presente e prendere l’uscita del decoder che si attiva nello stato k-1 (sarebbe il mintermine mk-1 ) oppure costruiamo un comparatore che confronti lo stato presente con k-1
Yi
mk-1
Di
Yi è la variabile di stato futuro iesima generata dalla rete G del contatore binario per 16 (sarebbe ad esempio l’uscita si del sommatore da 4 bit se facessimo la sintesi col sommatore!)
Di è la nuova variabile di stato futuro iesima, quindi è proprio l’ingresso Di del registro di stato del contatore per 16

## Slide 23: Disegnamo ora il CB-K free running sulla base della slide precedente
Sommatore da 4 bit
a[3..0]
‘0000’
CI
‘1’
b[3..0]
s[3..0]
y[3..0]
s[3..0]
Stato futuro del CB16
Decodifica dello stato k-1
/RA
Stato presente che coincide con le uscite
s3
mk-1
s1
mk-1
s2
mk-1
0,0
k-2,k-2
k-1,k-1
y[3..0]
F
(4 fili!)
z[3..0]
mk-1
y[3..0]
y’[3..0]
y3
y2
y1
y0
clock
Reset asincrono in logica negativa
D0
D1
D2
D3
Q0
Q1
Q2
Q3
R4
s0
mk-1
Y3

## Slide 24: Osservazioni sui contatori descritti nelle slide precedenti: possiamo controllare il contatore free running con molti ingressi di controllo sincroni
SF = SP+1
SPESSO PUO’ CONVENIRE MEMORIZZARE LO STATO
SU UN REGISTRO CON INGRESSO DI ENABLE
COSI’ L’ENABLE DIVENTA PRIORITARIO E SE L’ENABLE NON E’ ATTIVO GLI ALTRI INGRESSI NON HANNO EFFETTO
QUESTO SERVE AD ESEMPIO QUANDO SI CONCATENANO PIU’ CONTATORI PER OTTENERE CONTATORI COMPLESSI
in questo caso, infatti, i singoli contatori devono contare solo se si verifica lo specifico evento di abilitazione, che quindi deve attivare un ingresso prioritario
Si completi la struttura, in modo da far agire correttamente gli ingressi di controllo,
avendo cura di utilizzare un registro con ingresso di enable
IMPORTANTE

## Slide 25: Il FF-D con ingresso di ENABLE sincrono: (qui presentato come esercizio di analisi)
y1y0
Y= E’ y + E D
z=y
E
T.d.T. di Moore
00
01
11
10
0
1
0
0
1
0
1
1
1
0
y
ED
z
0
1
0,0
1,1
D.d.S. di Moore
0 -
1 1
1 0
0 -
ED
10
1 1
Descrizione a parole
Il FF-D con ingresso di enable è una RSS di MOORE con una variabile di stato
  L’uscita assumerà il valore dell’ingresso (in corrispondenza del prossimo fronte positivo del clock) se e solo se E = 1
  altrimenti manterrà il valore attuale (cioè presente prima del clock)
IMPORTANTE
DIGRESSIONE

## Slide 26: Prima osservazione
Se un contatore ha l’ingresso di Enable possiamo realizzarlo a partire da un contatore senza ingresso di enable sostituendo i FF-D con FF-D con ingresso di Enable
A,0
B,1
F,5
E,4
1
d.d.s. (automa) del CB6 con ingresso di Enable
C,2
D,3
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
E
s*
F
G
u
s
Rn
Clock (fck)
En
E

## Slide 27: Seconda osservazione
Per ricondurre la struttura del contatore alla struttura di una RSS basta osservare che l’ingresso E è un ingresso della rete G
A,0
B,1
F,5
E,4
1
d.d.s. (automa) del CB6 con ingresso di Enable
C,2
D,3
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
E
s*
F
GC
u
s
Rn
Clock (fck)
En
E
E
La rete G è composta dalla serie della rete GC (G del contatore base) con gli n MUX a due vie controllati da E
Y=y se E = 0, altrimenti Y è quello previsto dal contatore senza ingresso di Enable
s
F
GC
u
Rn
Clock (fck)
s*
Questo componente «Rn» si chiama:
«Registro di n bit con ingresso di enable»
Rn è composto di n FF-D in parallelo che condividono il clock e l’ingresso di Enable
MUX

## Slide 28
y1y0
Y= E’ y + E RS’ D
z=y
T.d.T. di Moore
(non ortodossa)
00
01
11
10
0
1
0
0
0
0
1
1
0
D
y
E RS
z
D
1
0,0
1,1
D.d.S. di Moore
0 - -
1 0 1
1 0 0
0 - -
E RS D
1 1 -
1 0 1
10 0
1 1 -
Descrizione a parole
Il FF-D con ingressi di enable e Reset Sincrono è una RSS con una variabile di stato e tre ingressi (E, RS, D)
Mettendo in parallelo n FF-D di questo tipo, che condividono il clock e i segnali sincroni di ingresso E e RS, si ottiene un «registro di n bit con ingressi di Enable (E) e Reset Sincrono (RS)»
Si disegni la TdT di Moore in forma «ortodossa», cioè con 8 colonne, e si determini l’espressione di G!
E
D
Il FF-D con ingressi sincroni di enable (E) e reset (RS): sintesi
IMPORTANTE
RS
Si identifichi la rete G nello schematico qui sopra

## Slide 29: Semplificazione del progetto del CB16-E-RS grazie all’utilizzo dei FF-D con ingresso di E e RS sincroni (FFD-E-RS)
Y0= y0’
Y1 = y1 xor y0
Y2= y2 xor (y0 y1)
Y3 = y3 xor (y0 y1 y2)
Rete G del CB16 free running
Rete G del CB16 –E-RS (contatore binario per 16 con ingresso di E e RS nell’ipotesi di utilizzare FF-D con ingressi E e RS sincroni per memorizzare le 4 variabili di stato
E0= E
E1 = E
E2 = E
E3 = E
RS0 = RS
RS1 = RS
RS2 = RS
RS3 = RS
D0= y0’
D1 = y1 xor y0
D2= y2 xor (y0 y1)
D3 = y3 xor (y0 y1 y2)
Y= E’ y + E RS’ D
z=y
E
D
RS
Di dei FFD-E-RS
Di dei FF-D
Se E=0 lo stato non si aggiorna!
Se E=RS=1 lo stato futuro è 0!
Se E=1 e RS=0 lo stato futuro è D!

## Slide 30: Costruzione di un contatore per 256 (CB256-E-RS) a partire da due contatori per 16
EN contatore CO
RES binario x16
Q0 Q1 Q2 Q3
EN contatore CO
RES binario x16
Q0 Q1 Q2 Q3
EN contatore CO
RES binario x16
Q0 Q1 Q2 Q3
Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7
contatore binario x256
CO = EN . QD QC QB QA  EN . m15
Se vogliamo concatenere più contatori, l’espressione di CO deve essere:
Il reset asincrono (segnale di inizializzazione) non è indicato
Il comportamento del contatore dipende da come vengono connessi i tre ingressi
Qui ci sono due errori: quali sono?

## Slide 31: Il contatore BCD (CB10 – ER)
EN /RA
RS BCD
Q3 Q2 Q1 Q0
Questo componente consente di realizzare contatori per n in base 10

## Slide 32: COSTRUZIONE DI UN CONTATORE BCD CON INGRESSO DI ENABLE A PARTIRE DA UN CONTATORE BINARIO PER 16 CON INGRESSO DI EN E RS ( Enable e Reset Sincrono)
EN contatore CO
RS binario x16
Q3 Q2 Q1 Q0
EN contatore CO
RES binario x16
Q3 Q2 Q1 Q0
m9
CK
E
CONTATORE BCD
Q3 Q2 Q1 Q0
Si guardi la struttura con attenzione:
Il reset sincrono deve agire solamente se c’è l’enable
Se l’enable non è attivo il contatore non conta né si azzera
Quindi l’enable deve essere prioritario
Attenzione: il Reset Asincrono non è indicato!
CO = EN QD QC QB QA  EN m15
ATTENZIONE!
Non si può usare Il segnale CO per concatenare più contatori BCD!!
Perché???

## Slide 33: DDS del contatore BCD con ingresso di enable (C-BCD-E)
0
0
1
0
1
2
0
1
3
0
1
4
0
1
5
0
1
6
0
1
7
0
1
8
0
1
9
0
1
1
Contatore BCD
con ENABLE
Esercizio:
Si provi a eseguire l’analisi del contatore BCD disegnato nella slide precedente: si dovrebbe arrivare a questo dds
Suggerimento:
Si scrivano le espressioni della rete G del CB-16-E-RS
Si modifichino le espressioni della rete G del CB16-E-RS in modo da tener conto di m9
A questo punto si può eseguire l’analisi: mappe, tdt e dds
Si risponda al punto a) utilizzando FF-D standard

## Slide 34: IL CONTATORE BCD
Denominazione: C-BCD
Il contatore BCD è un contatore per 10, che conta da 0 a 9 secondo il sistema di numerazione binario
Quindi lo stato futuro dello stato 9 è 0 (*);
Si può realizzare un contatore BCD partendo da un contatore binario da 4 bit con ingressi di enable e reset sincrono in questo caso si avrà:
  zi = y i (con i da 0 a 3)
  RSi= y3 .y0 (il contatore viene resettato dopo lo stato 9 (*))
Si può anche partire da un contatore per 10 con stati codificati in modo arbitrario, dopodichè la funzione F dovrà essere un transcodificatore da detto codice arbitrario a codice BCD (Es. Contatore BCD con struttura Johnson, si veda più avanti)
Concatenando n contatori BCD in modo opportuno si possono ottenere contatori per 10n
(*) Attenzione!
In generale, per realizzare la funzione Yi =0 if (stato = K-1) , (di cui il punto 3 suindicato è un esempio, è sufficiente decodificare lo stato K-1 e utilizzare questo segnale per resettare in modo sincrono il FF-D che porta la variabile di stato yi (si veda la prossima slide)

## Slide 35: Espressioni del C-BCD-E (contatore BCD con ingresso di ENABLE) se si utilizzano FF-D con ingressi di E e RS
Si ricordi che:
m9 = y3 y0
Y= E’ y + E RS’ D
z=y
Quindi la
Rete G del C-BCD –E (contatore binario per 16 con ingresso di E e RS nell’ipotesi di utilizzare FF-D con ingressi E e RS sincroni (cioè un R4-E-RS) per memorizzare le 4 variabili di stato sarà:
E0= E
E1 = E
E2 = E
E3 = E
RS0 = y3 y0
RS1 = y3 y0
RS2 = y3 y0
RS3 = y3 y0
D0= y0’
D1 = y1 xor y0
D2= y2 xor (y0 y1)
D3 = y3 xor (y0 y1 y2)
Di dei FFD-E-RS del CB16-E-RS
Q3 . Q0
E
CB16-E-RS
BCD-E

## Slide 36: Espressioni dello stato futuro del C-BCD-E con FF-D standard
Rete G nell’ipotesi di impiegare per le 4 variabili di stato un R4 standard
Y0= E’ y0 + E m9’ y0’ = E’y0 + E (y3 y0)’ y0’
Y1 = E’ y1 + E m9’ (y1xor y0) = E’ y1 + E (y3’ + y0’) (y1xor y0)
Y2 = E’ y2 + E m9’ ( y2 xor y0 y1) = E’ y2 + E (y3’ + y0’) ( y2 xor y0 y1)
Y3 = E’ y3 + E m9’ ( y3 xor y0 y1 y2) = E’ y3 + E (y3’ + y0’) ( y3 xor y0 y1 y2)
m9 = y3 y0
Sono 4 espressioni di 5 variabili.
Si completi l’analisi, fino al dds
Y = D
z=y
Deve essere: Stato Futuro di 9: 0
Quindi il contatore si deve resettare in modo sincrono se lo stato presente è 9.
Si ricordi che:
Allora la Rete G nell’ipotesi di impiegare un R4 standard (cioè composto da 4 FF-D) sarà:
(a partire da queste espressioni è possibile applicare il metodo di analisi studiato)

## Slide 37: Modifica del DDS del contatore BCD con ingresso di enable in modo da entrare nel ciclo di conteggio in max 2 clock
0
0
1
0
1
2
0
1
3
0
1
4
0
1
5
0
1
6
0
1
7
0
1
8
0
1
9
0
1
15
0
14
0
1
1
13
0
12
0
1
1
11
0
10
0
1
1
1
Contatore BCD
con ENABLE
e con
autoinizializzazione
Quale sarà la sua struttura?

## Slide 38: MODIFICHIAMO ORA IL CODICE DEGLI STATI
Cerchiamo una codifica con configurazioni consecutive a distanza 1

## Slide 39: Esercizio di Analisi (solo rete G) 1/2
D
/Q
D
Q
D
Q
Q
clock
y2
/Q
y0
y1
Y2 = /y0
Y1 = y2
Y0 = y1
Questa è la funzione G
di un contatore denominato contatore Johnson
Con questa rete G si genera una sequenza di configurazioni binarie di 3 bit in cui cambia una sola variabile alla volta (vedi prossima slide)
Quindi, se necessario, la Funzione F potrà essere progettata in modo da non presentare alee statiche
Il reset asincrono (segnale di inizializzazione) non è indicato

## Slide 40: Esercizio di Analisi (solo rete G) 2/2
D
/Q
D
Q
D
Q
Q
clock
y2
/Q
y0
y1
Y2 = /y0
Y1 = y2
Y0 = y1
Questa è la funzione G
di un contatore denominato contatore Johnson
Stato
Presente
(simbolo)
A
F
G
B
H
C
E
D
Stato presente
y2 y1 y0
Stato futuro
Y2 Y1 Y0
0 0 0
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 0 1
1 1 0
0 1 1
1 1 1
1 0 0
1 1 1
0 1 0
1 1 0
0 0 1
0 0 0
1 0 1
0 1 1
G: S  S
000
100
001
011
110
111
010
101
Contatore a riempimento e svuotamento
Cambia una sola variabile di stato alla volta
Con n FF-D si realizza un contatore Johnson per 2n
Se il contatore viene inizializzato nella stato 000, in questi due stati non si arriva mai
1
2
3
4

## Slide 41: Contatore Johnson per 6 con ingresso di enable Suo impiego per realizzare un CB6-E
A,0
B,1
F,5
E,4
1
d.d.s. (automa) del CB6 con ingresso di Enable
C,2
D,3
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
E (enable)
Per completare il progetto della RSS con il dds qui a fianco
è sufficiente progettare la rete F (transcodificatore Johnson-Binario)!
Posso realizzarlo a partire dal contatore Johnson
E

## Slide 42: CONTATORE AD ANELLO
Il contatore ad anello di n bit è un contatore costituito da n FF-D interconnessi come segue:
Yn-1 = y0
Yn-2= y n-1
….
Y1 = y2
Y0 = y1
Se si inizializza il contatore con una configurazione contenente un solo 1 e tutti 0, il contatore diventa un contatore per n, con gli stati codificati in codice «1 su n»
Si disegni un contatore ad anello per 4

## Slide 43: Riconoscimento di sequenze
Si può realizzare un riconoscitore di sequenze in due modi:
a partire dal dds
Utilizzando un registro a traslazione
R-SEQ
z
x
/RA
Segnale sincrono con CK
CK
reset asincrono
Va assegnata la SEQUENZA:
Es.: due e solo due uni di fila

## Slide 44: Esempio: riconoscitore di impulsi positivi della durata di due periodi di clock (Mealy)
A
0,0
1,0
0,0
C
1,0
x,z
B
1,0
D
1,0
0,0
0,1
t0
T2
T1
T5
T4
T3
T6
T8
T7
T9
T11
T10
T14
T13
T12
T15
T16
Clock
X
SP
SF
Z
T17
A
1
1
T18
C
C
C
A
B
D
D
D
D
A
X=0 per t<t0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
A
A
A
A
B
B
A
A
B
B
C
A
A

## Slide 45: Esempio: riconoscitore di impulsi positivi o negativi della durata di due periodi di clock Come modifichiamo il dds?
A
0,0
1,0
C
1,0
x,z(P/N)
B
1,0
D
1,0
0,0
0,P
t0
T2
T1
T5
T4
T3
T6
T8
T7
T9
T11
T10
T14
T13
T12
T15
T16
Clock
X
SP
SF
Z
T17
00
1
1
1
1
X=0 per t<t0
1,0
0,0
F
E
0,0
0,0
1,N

## Slide 46: Riconoscitore di impulsi positivi della durata di due periodi di clock con MOORE
A,0
0
1
0
C,0
1
x,z
B,0
1
D,0
1
0
0
t0
T2
T1
T5
T4
T3
T6
T8
T7
T9
T11
T10
T14
T13
T12
T15
T16
Clock
X
SP
SF
Z
T17
A
1
1
T18
C
A
B
A
A
E
A
B
C
E
B
B
A
A
A
A
B
B
E
A
A
A
A
C
D
E
D
D
A
B
C
B
C
D
C
A
X=0 per t<t0
E,1
0
1
Serve uno stato in più e l’uscita arriva in ritardo di un Tck!

## Slide 47: Argomenti della lezione di oggi
Riconoscimento di sequenze con registro a traslazione (shift register)
Registro a traslazione universale
Esercizi
  Selezione di f.o.
  cinematica logica

## Slide 48: Riconoscitore di sequenze con l’impiego del registro a traslazione Esempio: impulsi positivi della durata di due periodi di clock

## Slide 49: Generazione di ritardi precisi rispetto a segnali SINCRONI Delay = n*Tck con n FF-D in cascata
t0
t1
t2
t3
t5
t6
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
t4
t7
I
α
β
γ
δ
D Q
/Q
D Q
/Q
D Q
/Q
D Q
/Q
D Q
/Q
I
CK
β
α
ε
γ
δ
α
β
I FF-D devono soddisfare la condizione: τr > τh
τr
RICHIAMO IMPORTANTE

## Slide 50: Generazione di ritardi precisi rispetto a segnali SINCRONI Delay = n*Tck con n FF-D in cascata
t0
t1
t2
t3
t5
t6
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
t4
t7
I
α
β
γ
δ
D Q
/Q
D Q
/Q
D Q
/Q
D Q
/Q
D Q
/Q
I
CK
β
α
ε
γ
δ
α
β
τr
Su α
riproduco quello che era l’ingresso I 1 Tck prima
β (T2) = α (T1) = I (T0)
DEFINIZIONE
IMPORTANTE:
Un registro a traslazione di n bit è un insieme di n FF-D in cascata che condividono lo stesso clock

## Slide 51: Generazione di ritardi precisi rispetto a segnali SINCRONI Delay = n*Tck con n FF-D in cascata
t0
t1
t2
t3
t5
t6
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
t4
t7
I
α
β
γ
δ
D Q
/Q
D Q
/Q
D Q
/Q
D Q
/Q
D Q
/Q
I
CK
β
α
ε
γ
δ
α
β
τr
Su α
riproduco quello che era l’ingresso I 1 Tck prima
β (T2) = α (T1) = I (T0)
I registri a traslazione permettono di rappresentare il tempo nello spazio


## Slide 52: Riconoscitore di sequenze realizzato con FF-D in cascata – es.: sequenza 0110
t0
t1
t2
t3
t5
t6
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
t4
t7
T7
I
α
β
γ
Z = I’. α. β . γ’ (Mealy!)
D Q
/Q
D Q
/Q
D Q
/Q
I
CK
β
α
γ
α
β
τr
z
0011000
I
T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6
Z=1
0
1
1
0
1
1
0

## Slide 53: REGISRTRO A TRASLAZIONE (SHIFT REGISTER) «PROGRAMMABILE»
Si progetti un registro a traslazione di n bit (RTn) con le seguenti funzioni:
Traslazione verso destra
Traslazione verso sinistra
HOLD (cioè non traslare)
LOAD, cioè carica una configurazione binaria di n bit nel RTn
Suggerimento:
RTn è composto da n celle, ove ogni cella è costituita da un FF-D con davanti un MUX a 4 vie che decide lo stato futuro di ogni FF-D in funzione degli ingressi di controllo

## Slide 54
Q N-1 Q N-2 ………………. Q 1 Q 0

## Slide 55
left
right
N.B.!
Nella figura e nella tabella si consideri
A1 più significativo di A0

## Slide 56: Progetto di sistemi (RSS sincrone) composte dall’interconnessione di una RSS di controllo e una RSS di elaborazione
Esempi (anticipazione del futuro corso di calcolatori elettronici):
Il calcolatore.
  Il calcolatore è una RSS la cui funzione è affidata a una sequenza di istruzioni memorizzate (programma). L’unità di elaborazione del calcolatore (detta CPU – central processing unit) si compone di una Unità di Controllo (U.d.C.) che interpreta le istruzioni da eseguire e una rete di elabborazione (detto Data Path, composta da ALU e registri interconnessi, che ha il compito di eseguire la specifica elaborazione richiesta dall’istruzione, sotto la guida dei segnali generati dall’U.d.C.).
Quasi tutte le prove d’esame di Reti Logiche riguardano il progetto di RSS di questo tipo: una rete di controllo riconosce interpreta e riconosce specifici eventi e una Rete di elaborazione ne fa una semplice elaborazione (es. li conta)
Segue un esempio

## Slide 57: Architettura dell’hardware di un calcolatore «microprogrammato»
Unità di controllo
Data path
Memoria
IR
Instruction register
Parallelismo dell’architettura: 32 bit (bus, ALU e registri hanno parallelismo 32 bit)
Segnali di controllo dei registri e
della ALU
E FLAGS
S1
DEST
ALU
Indirizzi
MAR
IAR
TEMP
PC
C
Register File
A
B
Dati in scrittura
MDR
Dati in lettura
IEN
Uscita sempre abilitata
S2
Istruzioni
57
Flag

## Slide 58: Esercizi di applicazione dei contatori tratti da prove d’esame

## Slide 59
Ingresso RA di reset asincrono (inizializzazione), indipendente dal CLOCK e dall’automa
CLOCK
OSC
I contatori hanno 3 uscite che mostrano lo stato presente agli utilizzatori
i1
i2
/RA
L
C
IN
i1
i2
/RA
L
C
OUT
U
D CL Q2 Q1 Q0
m7
CB8UD
d1
U
D CC Q2 Q1 Q0
m7
CB8UD
d1
IN
OUT
INGRESSI DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEL PARCHEGGIO
Due sensori su ogni corsia
( IN e OUT) del parcheggio
PROGETTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ALL’ACCESSO DI UN PARCHEGGIO CON AREE SEPARATE PER AUTO CORTE E AUTO LUNGHE
(prova del 23/12/2016)

## Slide 60: Altri Esercizi

## Slide 61: Richiamo sui buffer tristate, (funzionale al prossimo esercizio)

## Slide 62: Abbandoniamo la logica binaria e introduciamo la logica ternaria
I
U
C
BUFFER TRISTATE AI MORSETTI
C
If C = 1
then
Il contatto è chiuso
Else
Il contatto è aperto
Se C=1:
U= I
Se C = 0:
Si ha una interruzione elettrica in presenza di connessione meccanica
Cioè il comportamento di U è quello che si avrebbe se U fosse staccato dal buffer
I
U
BUFFER TRISTATE: MODELLO DEL COMPORTAMENTO
C I
0 0
0 1
1 0
1 1
U
HiZ
HiZ
0
1
TdV
C I
0 -
1 0
1 1
U
HiZ
0
1
TdV
L’uscita può assumere 3 valori:
Logica ternaria!

## Slide 63: La logica tristate serve per fare multiplexer
U
I1
d1
U0
U1
X
E
U
C
C
I0
I0
I1
I mux realizzati con buffer tristate si chiamano
multiplexer distribuiti
PREMESSA:
In logica binaria è vietato
Interconnettere le uscite di due dispositivi, in quanto si creerebbero conflitti logici, ed elettrici!
Grazie al valore Hiz, possiamo interconnettere tra loro le uscite di più dispositivi con uscita tristate, a condizione che al più UN SOLO dispositivo abbia l’uscita abilitata (cioè C=1)

## Slide 64: MUX con amplificatori 3-state (1)
In ogni istante di tempo
non deve esserci più
di un 3-state abilitato !
DEC
0
3
2
1
I0
I1
I2
I3
Z
A0
A1
MUX
4:1
Le uscite del decoder non variano simultaneamente e possono esserci alee sui mintermini
Altrimenti si crea una situazione di corto circuito (conflitto elettrico) con possibili malfunzionamenti
della rete e del sistema
Inoltre, nei 3-state il tempo di risposta all’abilitazione (tpZH, tpZL) è
inferiore a quello necessario per il passaggio nel terzo stato (tpHZ, tpLZ)

## Slide 65: MUX con amplificatori 3-state (2)
DEC
0
3
2
1
I0
I1
I2
I3
Z
A0
A1
Ai
EN
Z
I0
I1
I2
I3
Z
DEC
0
3
2
1
A0
A1
EN
EN

## Slide 66: CALENDARIO DEI GIORNI FERIALI (prova di febbraio 2018)
Utilizzando due contatori per 7 uguali si progetti un sistema S con un ingresso N sincrono, un’uscita periodica z e 3 led, uno rosso, uno giallo e uno verde, che funzioni come segue:
All’ingresso N si connette un segnale che si attiva a mezzanotte di ogni giorno e dura esattamente un periodo di clock cioè (un evento al giorno)
Il led verde resta acceso solo nei giorni feriali (lunedì-venerdì), il led giallo resta acceso solo il sabato e il led rosso solo la domenica
Sull’uscita z si deve avere una forma d’onda periodica di periodo 7 μs, che cambia come segue:
  giorni feriali: 1000000
  sabato: 1110000
  domenica: 1111100
/RA
Ingresso di reset asincrono (inizializzazione), indipendente dal CLOCK e dall’automa
CLOCK
OSC
1 MHz
Si ipotizza di associare lo stato 0 del contatore dei giorni della settimana alla domenica
3 led
S
lf z
ld
ls
RA va attivato una sola volta, di domenica
Forma d’onda periodica di periodo 7 μs che cambia nei week end
N
1 impulso di 1 μs ogni 24 ore

## Slide 67: Il contatore dei giorni della settimana CGS svolge il ruolo di U.d.C.
Ingresso RA di reset asincrono (inizializzazione), indipendente dal CLOCK e dall’automa, inizializza i due contatori come segue: nello stato 0, di domenica
CLOCK
OSC
1 MHz
‘1’
E C7 Q2 Q1 Q0
CB7
E CGS Q2 Q1 Q0
CB7
N
Q2 Q1 Q0
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
zf
1 0 0 0 0 0 0 -
zs
1 1 1 0 0 0 0 -
zd
1 1 1 1 1 0 0 -
zf = m0
zs = /Q2 . (/Q1 + /Q0 )
F3
zf
zd
zs
F3
F3
zd = /Q2 + /Q1 /Q0
Q1Q0
0
1
00
01
11
10
1
1
0
1
0
0
-
0
Q2
zs
Z = ld zd + ls zs + lf zf
A quanti livelli è la z?
Come posso eliminare le alee?
MUX CUSTOM A 3 VIE
FS
lf
ld
ls
lf = /(ld+ls)
ld = m0
ls = Q2 Q1
FS

## Slide 68: Realizzazioni alternative di F3 + MUX
Q2 Q1 Q0
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
zf
zd
zs
1 0 0 0 0 0 0 -
1 1 1 0 0 0 0 -
1 1 1 1 1 0 0 -
zf =
zs =
zd =
F3
F3
0
1
00
01
11
10
Q1Q0
1
1
1
1
1
0
-
0
Q2
zd
0
1
00
01
11
10
Q1Q0
1
1
0
1
0
0
-
0
Q2
zs
0
1
00
01
11
10
Q1Q0
1
0
0
0
0
0
-
0
Q2
zf
=
=
Z = ld zd + ls zs + lf zf

## Slide 69: Realizzazione del MUX a 3 VIE con buffer tristate
N
E CGS Q2 Q1 Q0
CB7
F3
lf
ld
ls
z
Gen 3 FO
zf
zd
zs
3 buffer tristate
UNO SOLO E’ ABILITATO IN OGNI ISTANTE

## Slide 70: Esercizio: calcolo della velocità e della lunghezza di oggetti
Calcolo della velocità del nastro (la velocità dei pezzi sulla linea è variabile ma è comunque compresa tra 1 mm/s e 1 m/s)
Ricordando dalla cinematica elementare che s=vt, possiamo scrivere:
v= s/t  determiniamo v misurando il tempo impiegato a percorrere il tratto ab (10 cm)
Facciamo quindi contare un contatore nell’intervallo in cui ciascun pezzo percorre il tratto ab
Se fck= 1 KHz, il conteggio misura t in ms, quindi se vogliamo misurare la velocità in m/s, avremo:
v = 0,1 m / [(conteggio/1000) s] = [10 -1 / (10-3 * Conteggio)] m/s = 100/Conteggio (m/s)
a b
10 cm
Verso di percorrenza del nastro
Conteggio
Velocità
1 m/s
1 mm/s
DIMENSIONAMENTO DEL CONTATORE
conteggio = 100/v (in m/s)
100
100.000
Serve un contatore da almeno 17 bit (con 16 si arriva a 64K)
La risoluzione più bassa (alla massima velocità) sarà dell’1% del fondo scala

## Slide 71: Misura della lunghezza degli oggetti
Si applica sempre la formula s= vt
Ora però si conosce v (appena calcolata) e si misura l’intervallo di tempo in cui un pezzo resta su un sensore (tempo che ci mette il pezzo a percorrere la propria lunghezza)

## Slide 72: Richiami

## Slide 73: Riconoscimento di una forma d’onda (filtro) con uno shift register
Vedi esempio nella slide 49

## Slide 74: CONTATORE: RSS di MOORE con dds ad anello

## Slide 75: CONTATORE: RSS di MOORE con dds ad anello
Se non ci sono ingressi di controllo, il contatore resta un periodo di CK in ogni stato
il contatore senza ingressi di controllo si chiama anche contatore free running
Esempi:
A,0
B,1
F,5
E,4
d.d.s.
00
01
01
11
y1y0
0,0
d.d.s.
C,2
D,3

## Slide 76: Contatori
CONTATORE: RSS di MOORE con dds ad anello
Esempio di contatore free running per 4
A,0
B,1
D,3
C,2
d.d.s.
00
01
01
11
y1y0
d.d.s., con stati e uscite codificate e con uscita uguale allo stato presente
Stato Iniziale: A
T.d.T.
 | Y1 Y0 | Z1 Z0
00 | 01 | 00
01 | 11 | 01
11 | 10 | 10
10 | 00 | 11
 | Z1 | Z0
00 | 0 | 0
01 | 0 | 1
11 | 1 | 0
10 | 1 | 1
F
 | Y1 | Y0
00 | 0 | 1
01 | 1 | 1
11 | 1 | 0
10 | 0 | 0
G
y1y0
y1y0
y1y0

## Slide 77: Struttura di un contatore per 2n con ingresso di reset sincrono ed Enable
Rn
E
s*
F
G-CB-2n
(base)
u=s
s
RS
Dn-1..0
Q n-1..0
E
RS
E e RS sono ingressi della rete G

## Slide 78: Semplificazione del progetto del CB16 grazie all’utilizzo dei FF-D con ingresso di E e RS sincroni (FFD-E-RS)
Y0= y0’
Y1 = y1 xor y0
Y2= y2 xor y0 y1
Y3 = y3 xor y0 y1 y2
Rete G di CB16 base
Rete G del C-BCD con ingresso di E e RS nell’ipotesi di utilizzare FF-D con ingressi E e RS sincrono per memorizzare le variabili di stato
E0= E
E1 = E
E2 = E
E3 = E
RS0 = y1y3
RS1 = y1 y3
RS2 = y1 y3
RS3 = y1 y3
D0= y0’
D1 = y1 xor y0
D2= y2 xor (y0 y1)
D3 = y3 xor (y0 y1 y2)
Y= E’ y + E RS’ D
z=y
E
D
RS
Di dei FFD-E-RS
Di dei FF-D
Se E=0 lo stato non si aggiorna!

## Slide 79: Svolgere il seguente esercizio: completare il progetto del contatore per 16 con ingressi sincroni di Reset, Load, Enable e Up/Down, a partire dal blocco disegnato nella slide

## Slide 80
From Alessandro Piovaccari talk on 21 December 2021 in Cesena